ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

1. Введение

Генеральный план Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области разработан в 2010 году специалистами ООО «Альянс» г.Пенза.

Заказчиком на проведение работ является Администрация Артемовского сельского поселения, (муниципальный контракт № 20 от 05.07.2010 г.).

Основанием  для разработки Генерального плана является Постановление Главы Артемовского поселения Октябрьского района «О разработке генерального плана Артемовского сельского поселения» от 27.03.2008 г. №24.

Графическая и текстовая часть Генерального плана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации и технического задания на проектирование и отвечает действующим нормам и правилам.

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Областной закон  Ростовской области «О градостроительной деятельности в Ростовской области»  № 853 – ЗС от 14 января 2008 г.;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ростовской области, утвержденные Постановлением Правительства  Ростовской области от 29 декабря 2008 года  № 612;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74- ФЗ;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 г. № Пр-582, пункт 9-б;

- Постановление главы Октябрьского района №354 от 08.06.2010 г. «О внедрении научно-обоснованной оптимальной структуры сельскохозяйственных угодий, лесных насаждений и водных объектов применительно к агроландшафтам Октябрьского района»

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции  Постановлений Правительства РФ от 27.05.2005 №335, от 03.10.2006 № 600, от 07.11.2008 №821;

- Федеральный закон от 22 июля 2008года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Цели, задачи и мероприятия Генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2025 года, областных и федеральных целевых программ:

Работы выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- Правила установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.  Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160;

- Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 г. № 9;

- Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением Правительства  РФ от 20.11.2000 г. № 878;

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03  (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74, регистрационный № 10995) (с изменениями от 10.04.2008 г).

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный номер 3399).

Методической и технологической основой проведения работ послужили:

- Техническое задание на проведение работ, утвержденное Главой администрации Артемовского сельского поселения 25 июня 2010 г;

- Топографические  материалы и карты на электронном и бумажном носителях в масштабах: (1:25 000 на территорию сельского поселения, 1:5 000 на территорию населенных пунктов сельского поселения);

- Архивные топографические и землеустроительные материалы;

- Ранее выполненная и утвержденная градостроительная документация;

Схема территориального планирования Ростовской области, институт Урбанистики,

г. Санкт-Петербург, 2008 г.

 Схема территориального планирования Октябрьского района Ростовской области,

разработанная ОАО «НИИПГрадостроительства» г. Санкт Петербург в 2008 году;

- Стратегия развития Октябрьского района на период до 2020 года;

- Проект «Научно-обоснованная оптимальная структура биоресурсов применительно к агроландшафтам Октябрьского района Ростовской области;

- Методические рекомендации о составе, порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения территориально- планировочной документации муниципальных образований в Ростовской области, утвержденными Приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 02.10.2009 г.№36.

При разработке проекта Генерального плана территории Артемовского сельского поселения в процессе выполнения подготовительных работ произведен сбор исходной информации, отражающий современное состояние природной, социальной среды, развитие транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории.

В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения Генерального плана на расчётный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды; учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

- Имеющиеся материалы инженерно-геологических, гидрогеологических, геофизических изысканий;

- Ранее выполненная и утвержденная градостроительная документация;

- Схема территориального планирования Ростовской области, институт Урбанистики,  г. Санкт-Петербург, 2008 г.

При разработке проекта Генерального плана территории Артемовского сельского поселения в процессе выполнения подготовительных работ произведен сбор исходной информации, отражающий современное состояние природной, социальной среды, развитие транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории.

В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Проектные решения Генерального плана на расчётный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды; учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

2. Положение о территориальном планировании

2.1.Цели и задачи территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (сельского поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной документации  необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.

Документы территориального планирования муниципальных образований учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установления границ муниципальных образований; принятия решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Генеральный план муниципального образования (сельского поселения) – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития муниципального образования (сельского поселения). Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий муниципальных образований (поселений), зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Целью разработки генерального плана муниципального образования (сельского поселения) является создание действенного инструмента управления развития территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований( поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (сельского поселения), обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана, схемы генерального плана в границах муниципального образования, программы мероприятий по реализации генерального плана, программы инвестиционного освоения территории.

2.2. Перечень мероприятий, предусмотренных генеральным планом развития территории Артемовского сельского поселения.

Генплан разработан на следующие периоды реализации:

- расчетный срок реализации Генерального плана – 2025 год;

-  первая очередь – 2015год;

- исходный год – 01.01.2009 год.

Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды; учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

На территории Артемовского сельского поселения предусматривается:

Промышленная зона

На территории Артемовского сельского поселения в 8,2 км северо-восточнее х.Киреевка планируется строительство каменноугольной шахты Кадамовская-Западная на площади 10 га.

Жилая зона

В границах п.Новокадамово

1. Строительство индивидуальных жилых домов в северной части поселка на площади 5,7 га.  2015 год строительства.

2. Строительство индивидуальных жилых домов в юго-восточной части поселка на площади 10,5 га.  2025 год строительства.

В границах п.Атюхта

1. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 2,1 га в юго-западной части поселка. 2015 год строительства;

2. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 1,5 га в юго-западной части поселка. 2015 год строительства;

3. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 6,4 га в юго-восточной части поселка. 2020 год строительства.

В границах х.Киреевка

1. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 6,6 га в восточной части хутора. 2015 год строительства;

2. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 1,3 га в северо-западной  части хутора. 2020 год строительства.

В границах х.Новая Бахмутовка

1. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 17,! га в южной части хутора. 2015 год строительства;

В границах х.Верхняя Кадамовка

1. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 1,7 га в юго-западной части хутора. 2015 год строительства;

2. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 6,7 га в юго-западной части хутора. 2020 год строительства.

Зона общественно-деловой застройки

1. Строительство детского сада по ул.Набережная х.Киреевка на 80 мест площадью 0,65 га

2. Строительство пожарного ДЕПО в северо-восточной части п.Новокадамово.

Строительство 12-ти объектов промышленного комплекса

по выращиванию индейки

1. В 1,7 км  северо-восточнее п.Новокадамово на площади 20 га, 2020 год строительства;.

2.  В 4,5 км  северо-восточнее п.Новокадамово на площади 20 га, 2020 год строительства;

3.  В 1,9 км северо-западнее х.Киреевка на площади 20 га, 2020 год строительства;

4.  В 1,0 км южнее х.Киреевка на площади 20 га, 2020 год строительства;

5.  В 2,4 км восточнее х.Киреевка на площади 20 га, 2020 год строительства;

6.  В 3,2 км юго-восточнее х.Киреевка на площади 20 га, 2020 год строительства;

7.  В 2,7 км восточнее х.Новая Бахмутовка на площади 20 га, 2020 год строительства;

8.  В 5,6 км восточнее х.Новая Бахмутовка на площади 20 га, 2020 год строительства;

9. В 4,5 км юго-восточнее х.Новая Бахмутовка на площади 20 га, 2020 год строительства;

10.  В 2,4 км юго-западнее п.Равнинный на площади 20 га, 2020 год строительства;

11. В 3,8 км юго-западнее п.Равнинный на площади 20 га, 2020 год строительства;

12. В 2,8 км южнее п.Равнинный на площади 20 га, 2020 год строительства;

Зона транспортно-инженерной инфраструктуры

Проектом намечается

Транспортная инфраструктура

Ремонт автодорог:

- подъезд от автомобильной дороги «Шахты-Владимировская» к пос.Новокадамово асфальтобетонного покрытия, 4-й категории, протяженностью 2,0 км;

- подъездная автодорога  п.Новокадамово-п.Качкан» асфальтобетонного покрытия, 4-й категории, протяженностью 1,6 км;

- подъездная автодорога  х.Новая Бахмутовка- х.Верхняя Кадамовка асфальтобетонного покрытия, 4-й категории, протяженностью 1,0 км;

- подъезд от автодороги «г.Шахты - г.Белая Калитва» к п.Равнинный  асфальтобетонного покрытия, 4-й категории, протяженностью 1,0 км;

- подъезд от автодороги «г.Шахты - г.Белая Калитва» к х. Новая Бахмутовка  асфальтобетонного покрытия, 4-й категории, протяженностью 4,7 км;

- подъездная автодорога от АБЗ до п.Атюхта протяженностью 2,8 км;

- подъездная автодорога от п.Равнинный до ст.Керчик протяженностью 2,0 км;

Строительство автодорог:

1. Проектом  предусматривается строительство подъездных автодорог к промышленным комплексам  выращивания индеек. Срок выполнения работ 2020г.

Остановки общественного транспорта

1. Предусматривается установка остановочного павильона в центре п.Атюхта

Основные мероприятия по развитию улично-дорожной инфраструктуры

Проектом предусматривается асфальтирование улично-дорожной сети в населенных пунктах Артемовского поселения общей протяженностью 4,5 км, ремонт улично-дорожной сети общей протяженностью 8,7 км.

Инженерная инфраструктура

1. Строительство распределительного газопровода к населенным пунктам поселения п.Атюхта, п.Качкан,  п.Равнинный, проектируемым промышленным объектам по выращиванию индеек общей протяженностью 33,9 км, строительство газопровода низкого давления в вышеперечисленных населенных пунктах общей протяженностью 13,0 км;

2. Строительство водопровода к населенным пунктам: п.Атюхта (юго-западная часть), х.Киреевка, х.Новая Бахмутовка, п.Равнинный протяженностью 26,8 км. Срок выполнения работ 2020 год;

3. Строительство канализационной сети в п.Новокадамово, п.Атюхта, х.Киреевка, п.Качкан, х.Новая Бахмутовка, п.Равнинный, п.Верхняя Кадамовка протяженностью 27,9 км. Срок выполнения работ 2020 –2025 год;

4. Установка 27 локальных очистных сооружений  суммарным объемом переработки 661 м³/сут в населенных пунктах поселения.

5. Для утилизации осадков сточных вод предусматривается строительство иловых площадок с твердым покрытием, где происходит их подсушивание, обеззараживание: северо-западнее п.Новокадамово, северо-восточнее х.Киреевка.

6. Для очистки поверхностных стоков планируется строительство ливневой канализации и очистных сооружений для очистки дождевых стоков в каждом населенном пункте.

Протяженность проектируемой ливневой канализации составит 25 км. Количество проектируемых очистных сооружений для дождевых сточных вод составит 10 единиц.

Зоны специального назначения

Кладбища

Проектом предусматривается расширение кладбища в х.Киреевка в юго-западном направлении на 1,3 га.

Сбор твердых бытовых отходов

Проектом намечается вывоз твердых бытовых отходов осуществлять на межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов, расположенный на территории Красносулинского района и (или) на завод по переработке твердых бытовых отходов на территории Краснокутского сельского поселения.

Утилизация трупов животных

Так как  в Артемовском сельском поселении из отраслей животноводства имеется и планируется  только птицеводство, генеральным планом размещение новых скотомогильников не планируется,  трупы павших животных предполагается вывозить на ближайшие скотомогильники, резерв которых не исчерпан. Далее для утилизации биологических отходов в Персиановском сельском поселении, в районе скотомогильника будет размещена печь для сжигания биологических отходов.

Зона рекреационного назначения

Генеральным планом намечается:

Для выполнения  нормативных требований по озеленению территорий населенных пунктов планируется посадка зеленых насаждений общего пользования в границах  п.Равнинный на площади 5,8 га и закладка парка в п.Новокадамово на площади 2,0 га.

Кроме того, в черте населенных пунктов предложена организация озеленённых санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки.

Санитарно- защитные зоны предприятий должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками - породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами - для создания надёжных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

Согласно постановлению Администрации Октябрьского района от 08.06.2010 года №354 принята оптимальная площадь лесных насаждений на территории Артемовского сельского поселения, которые необходимо создать дополнительно применительно к агроландшафтам  Октябрьского района.

Основой для проведения мероприятий по созданию лесных насаждений являются территория вдоль рек Кадамовка, Бургуста, Сухой Керчик, вдоль балки Угольная, а также пруды,  предлагаемые к обустройству с формированием линейных озеленённых пространств вдоль них.

Площадь проектной  зеленой зоны составляет 930 га.

2. Согласно постановлению Администрации Октябрьского района от 08.06.2010 года №354 принята оптимальная площадь водоемов 36,0 га на территории Артемовского сельского  поселения, которые необходимо создать дополнительно применительно к агроландшафтам  Октябрьского района.

Генеральным планом намечается:

Строительство 3–х прудов общей площадью 36 га 2020-2025 год строительства.

Мероприятия по организации охраны и использования памятников истории и архитектуры (объектов культурного наследия)

1. Ввиду того, что ранее охранная зона памятников истории не установлена, проектом генерального плана, согласно ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ,  рекомендовано разработать проект охранной зоны памятников истории и архитектуры на  территории Артемовского сельского поселения и установить охранную зону памятников истории 10м, а памятника архитектуры по ограждению.

3. Исходная информация о современном состоянии

Артемовского сельского поселения

Общие сведения

Артемовское сельское поселение расположено на северо-востоке  Октябрьского района. Протяженность территории сельского поселения с севера на юг 13,6 км и с запада на восток 35,9 км.

Границы Артемовского сельского поселения утверждены Законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Октябрьский район» и муниципальных образований в его составе» от 27 декабря 2004г. № 249-ЗС.

Артемовское сельское поселение граничит:

- на севере – с землями Красносулинского и Белокалитвинского районов Ростовской области;

- на востоке – с землями Усть-Донецкого района Ростовской области;

- на юге – с землями Керчикского и Мокрологского сельских поселений, Городского округа «Город Шахты» Октябрьского района Ростовской области;

- на западе — с землями Городского округа «Город Шахты» Октябрьского района Ростовской области

Артемовское сельское поселение расположено на северо-западных склонах пластово-ярусной  Приволжской возвышенности, переходящей в пластовую Окско-Донскую низменность.

Естественный растительный покров составляют леса, луговые стоки, кустарники, растительность болот.

Среднегодовая температура воздуха изменяется от 9,2 оС до 9,5 оС.

Территория Артемовского сельского поселения составляет 19850 га, на которой расположено семь населенных пунктов:  п.Новокадамово, являющийся административным центром сельского поселения, п.Атюхта, х.Верхняя Кадамовка, п.Качкан, х.Киреевка, х.Новая Бахмутовка, п.Равнинный.

Расстояние до областного центра г.Ростов 95 км, до районного центра р.п.Каменоломни 25 км. Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – ст.Шахты  Кавказской железной дороги расположена  в 25 км.

Численность населения на 01.01.2010 года составляет 4737 человек, в трудоспособном возрасте 3223 человек, 842 человек старше трудоспособного возраста.

Проблемы сельского поселения:

- недостаточность оборотных средств;

- износ основных фондов;

- безработица из-за отсутствия рабочих мест.

- старение и неудовлетворительное для современного технического уровня качество трудовых ресурсов;

Схема расположения Артемовского сельского поселения

в границах муниципального Октябрьского района

4. Краткая историческая справка

В 1921 году на территории бывшего Шахтинско-Донецкого округа, на месте военного городка при поселке Власовка был организован совхоз «Горняк» с общей земельной площадью 3500 га. В 1931 году вышло постановление коллегии К Р А Й З У о разукрупнении совхоза «Горняк», который занимал огромную территорию (36000га) и разделения его на три самостоятельных молочных совхоза. Так в сентябре 1931 года был организован совхоз «Артемовец». В период перестройки, в1990 году совхоз «Артемовец» переминовани в ТОО «Артемовец». 10.12.1999 года ТОО «Артемовец» арбитражым судом признан банкротом. На базе совхоза было создано несколько крупных и мелких крестьянско-фермерских хозяйств.

СХЛ № 89 п. Качкан

В 1906 г. недалеко от города Александровск – Грушевский была открыта Черкасская сельско – хозяйственная школа.

После революции 1943 г. в пос. Сельском, приказом директора совхоза «Артемовец» было образовано совхозное училище механизации.

В послевоенные годы училище механизации переименовано в СПТУ № 89 (среднее профессионально-техническое училище), а в 1978 г. ВТПУ № 89 (Высшее профессиональное техническое училище), в после перестроечные годы в СХЛ № 89 (сельско–хозяйственный лицей), который в настоящее время является одним из крупных учебных учреждений Ростовской области.

х. Киреевка

В 1801 г., богатый помещик Киреев, среди красивых холмов, на берегу речки Кадамовки основал хутор, который был назван в его честь, хутор Киреевка.

В 1860 г., в хуторе основана Свято-Георгиевская церковь. При церкви, в 1899 г. была открыта церковно-приходская школа. После революции, начальная общеобразовательная школа. В настоящее время это средняя школа № 3 (МОУ СОШ № 3).

х. Верхняя Кадамовка

В 1905 году Мельников Петр Семенович, получив землю на реке Кадамовка поселился здесь с семьей, образовав небольшой хуторок – Верхняя Кадамовка.

В 1921 г. здесь появились первые переселенцы с украины.

х. Новая Бахмутовка

14 мая 1924 года неподалеку от хутора Верхняя Кадамовка появились подводы с людьми. Это были первые жители хутора Новая Бахмутовка. Они облюбовали пригорок около речки и вскоре здесь выросли маленькие земляные домики (землянки). Переселенцы прибыли с Украины: Луганская область, Ставропольский уезд, Верхнетеплинский район.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

5. Анализ существующего состояния территории сельского поселения.

5.1.Природно-ресурсный потенциал  Артемовского сельского поселения

Рельеф

Территория Артемовского поселения расположена в восточной части Приазовской равнины. Поверхность характеризуется волнистым рельефом, образовавшимся в результате денудации наиболее возвышенных участков и накопления делювия в речных долинах. С севера на юг территорию поселения пересекает река Грушевка в западной части, в центральной части р.Кадамовка и в восточной части р.Сухой Керчик и р.Бургуста

В широтном и меридианном направлениях территорию поселения рассекают балки: Атюхта (в западной части), Журавка, Угольная, Звонкая, Кузьмина, Кадамовка, Ростошь (в центральной части поселения), Гнилая, Калиники, Куменская Алексеевская (в северо-восточной и  в восточной частях).

В целом, по условиям рельефа территория сельского поселения пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами.

Климат

Территория Артемовского сельского поселения расположена в Западной подобласти атлантико-континентальной степной области умеренного пояса. Климат умеренно-континентальный с недостаточным увлажнением, жарким и сухим летом и сравнительно теплой зимой. Однако возможны и вторжения арктического воздуха, вызывающего усиление циклонической деятельности.

Для территории характерно преобладание антициклонов, с которыми связана преимущественно ясная, солнечная погода и реже (в зимний период) – пасмурная, с моросящими осадками, туманами, гололедом и низкой облачностью. В теплый период циклоны сопровождаются ливнями и грозами, обширная зона обложных осадков.

Среднегодовая температура воздуха изменяется довольно равномерно от 9,2 оС до 9,5 оС. Годовой ход температуры четко выражен. Наиболее высокие температуры достигают 22,9 – 23,8 оС.

Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается, в основном, в январе и равен -36; -37 оС. Абсолютный максимум температуры воздуха достигается в июле, достигая +40; +43 оС.

Атмосферные осадки являются основным источником увлажнения почвы.

Среднегодовое количество осадков составляет 479 мм.

Средняя годовая относительная влажность составляет 72 %. Число влажных дней, в среднем, составляет 97 за год.

Территория поселения подвержена влиянию таких неблагоприятных метеорологических явлений, как засухи, суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, заморозки, метели, гололед.

Выводы:

- климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой малоснежной зимой и теплым часто жарким сухим летом;

- на территории поселения отмечается обилие солнечного света и тепла;

- основной расход солнечного света приходится на испарение;

- территория поселения относится к зоне недостаточного увлажнения;

- наиболее устойчивым годовым ходом отличаются сильные ветры меридионального направления;

- холодный период отличается существенной частотой сильных ветров, общих и низовых метелей, гололёдно-изморозевых явлений, являясь весьма опасным с точки зрения перечисленных метеорологических явлений;

- для тёплого периода характерны конвективные явления, такие, как сильные дожди и ливни, шквалы и град.

Почвенные ресурсы

Почвенные ресурсы Артемовского сельского поселения представлены черноземами обыкновенными. Они характеризуются как почвы теплые, кратковременно и периодически промерзающие только в верхнем горизонте. Значительная толщина чернозема в течение зимнего периода пребывает в активном состоянии.

Черноземы почвы составляют основу пахотных земель. Они обладают высоким плодородием.

По российской классификации черноземы данного района относятся к мощным (80-120 см) видам. По запасам гумуса эти черноземы относятся к высокообеспеченным (250-350 т/га и более) почвам, что характеризует их высокое потенциальное плодородие. Агрохимически благоприятен и качественный состав гумуса.

В результате интенсивного антропогенного воздействия на сельскохозяйственных угодьях наблюдается прогрессирующее распространение таких негативных процессов как водная эрозия, дефляция, засоление, переувлажнение, и нарушенные земли.

Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм.

Растительные ресурсы

Артемовское сельское поселение относится к малолесным территориям. Поселение находится в Приазовском ботанико-географическом районе. Эта территория расположена на аккумулятивной равнине, с овражно-балочным расчленением, характеризуется отсутствием байрачных лесов, которые сменяются кустарниковыми формациями. В зональных позициях распространены разнотравно-дерновиннозлаковые степи на каменистых почвах склонов речных долин и балок.

Незональная растительность рассматриваемой территории представлена несколькими типами. В отрицательных формах рельефа развиваются сообщества интразональной (околоводной, луговой). В водоемах развивается интразональная высшая растительность.

Кроме этого растительность представлена садами на приусадебных участках жителей, рядовыми посадками на улицах, а так же защитными насаждениями в районе малого пруда.

Животный мир

На территории Артемовского сельского поселения обитают представители животного мира трёх зон: степей, полупустынь и лесов.

Из млекопитающих в поселении заяц-русак, лисица,  сурок, суслик, тушканчик, хорь, белка, ёж, мыши, полёвки и многие другие.

Из птиц обитает на территории поселения: серая куропатка, утки, гуси, лебеди, цапли, чайки, перепел, кукушка, дятлы, коршун, стрижи, ласточки, синицы, грачи, скворцы, жаворонок, воробьи.

Из пресмыкающихся, самыми распространёнными из которых являются: ящерицы, ужи, степные гадюки, медянки. Из всех пресмыкающихся ядовита только степная гадюка.

Водные ресурсы

Артемовское сельское поселение  в составе Восточно-Донбасской агломерации относится к категории территорий ограниченно  обеспеченных гидрологическими ресурсами. Гидрографическая сеть территории поселения представлена бассейнами рек: Грушевка, Кадамовка, Сухой Керчик, Бургуста и некоторыми другими, практически не имеющими хозяйственного значения.

На территории поселения  расположены 4 пруда:

1) пруд русловый  на реке Кадамовка (рыборазведение, неорганизованный отдых населения) объемом 0,75 млн. м³, площадь зеркала 24,7 га, 0,8 км СВ х.Киреевка;

2) пруд русловый  на реке Кадамовка (рыборазведение, неорганизованный отдых населения) объемом 0,55 млн. м³, площадь зеркала 21,3 га, 1,5 км Ю х.Киреевка (используется);

3) пруд балочный река Грушевка-Безымянная балка  (рыборазведение, неорганизованный отдых населения) объемом 0,3 млн. м³, площадь зеркала 6,0 га, 2,0 км С п.Новокадамово (рыборазведение, неорганизованный отдых населения);

4) пруд балочный на балке Дудкинская-балке Почтовая (рыборазведение, неорганизованный отдых населения) объемом 0,29 млн.м³, площадь зеркала 7,7 га, в 3,0 км СЗ х.Равнинный (водопой скота, неорганизованный отдых населения).

Артемовское сельское поселение в составе Восточно-Донбасской агломерации относится к категории территорий ограниченно  обеспеченных гидрологическими ресурсами.

Водный режим реки характеризуется слабо выраженными весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов смешанное с преобладанием снегового.

При довольно разветвленной гидрографической сети, местные водные ресурсы крайне ограничены.

Вода из рек используется для водопоя скота и хозяйственных нужд.

Лесные ресурсы

Территория сельского поселения в ботанико-географическом отношении расположена в степной зоне, для которой характерно трудность выращивания древостойной растительности. Леса имеют большое средоохранное значение, связанное с регулированием водного режима, поддержанием уровня воды в реках, предохранением их от обмеления, защитой берегов рек, оврагов, их склонов от размыва, предотвращением роста оврагов. Древостой строго оберегается, находится на местной охране. Лесной фонд на территории поселения занимает площадь 436 га (2,2% от общей площади поселения). Размещается лесной фонд западнее п.Новокадамово и северо-западнее х.Киреевка. Основные породы древесной растительности –дуб, ясень

Древесная растительность - деревья, кустарники - сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Они занимают прибалочные склоны, склоны балок, пойму рек.

Полезащитные насаждения состоят из берёзы, дуба, клёна, вяза. Подлесок состоит из акации.

Земельные ресурсы

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Общая площадь в административных границах Артемовского сельского поселения составляет 19850 га.

Наличие и распределение земельного сельского поселения по категориям земель

| Наименование показателей | Общая площадь земель |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 17940 | 90,4 |
| 2. Земли населенных пунктов | 1156 | 5,8 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики | 288 | 1,5 |
| в том числе |  |  |
| 3.1. земли промышленности | 47 | 0,2 |
| 3.2. транспорта | 230 | 1,2 |
| из них: |  |  |
| 3.1.1. земли железнодорожного транспорта | 149 | 0,8 |
| 3.1.2. земли автомобильного транспорта | 81 | 0,4 |
| 3.3. земли энергетики | - | - |
| 3.4. земли специального назначения | 11 | 0,1 |
| 4.Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | 436 | 2,2 |
| 6. Земли водного фонда | 30 | 0,1 |
| 7. Земли запаса | - | - |
| Итого земель в границах сельского поселения | 19850 | 100 |

Из общей площади территории сельского поселения 90,4% занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Земли населенных пунктов составляют 1156 га (5,8%).

Категория земель промышленности, транспорта, связи, энергетики подразделяются на земли, занятые землями железнодорожного и автомобильного транспорта и прочими несельскохозяйственными предприятиями. Таких земель в поселении 288 га (1,5%).Они используются соответствующими организациями для осуществления их деятельности.

Земли  водного фонда  на территории сельского поселения составляют 30 га (0,5%).

Земли лесного фонда составляют 436 га (2,2%).

Месторождения полезных ископаемых

На территории поселения расположены месторождения полезных ископаемых:

- Киреевское месторождение глины, расположенное  в районе северной окраины х.Киреевка. Запасы кирпичного сырья можно использовать для производства строительного кирпича.

Закрытые ликвидированные шахты (уголь)

- Участок шахты Аютинская –бис (5 км восточнее г. Шахты)

- Шахта им.Артема (г.Шахта , северо-восточная часть);

- Участок шахты Мирная (северная окраина г.Шахты);

Участки нераспределенного фонда недр (уголь)

- Участок Кадамовский (10 км северо-восточнее г.Шахты)

- Участок Артем 2 Южный (3 км восточнее г.Шахты)

Имеются ограничения по использованию территории, занимаемой полезными ископаемыми.

5.2. Экономический потенциал Артемовского сельского поселения

Экономика сельского поселения относится к аграрному типу, который в значительной степени определяется деятельностью производственных предприятий, сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения.

Производственные предприятия

Общая характеристика современного уровня развития производственных предприятий

В составе производственных предприятий, расположенных на территории  сельского поселения:

1. Подстанция 500/220/110 кВ площадью 17,5 га;

2. ООО «Донстрой» по переработке террикона площадью 13,5 га;

3. АЗС (заправка автотранспорта) на автодороге г.Шахты-Белая Калитва.

4. Территория ликвидированной шахты им. Артема;

5. Территория породных отвалов №2,3, шахта Мирная;

6. Территория ликвидированной шахты Аютинская –бис.

Сельское хозяйство

Экономика сельского поселения относится к аграрному типу, который в значительной степени определяется деятельностью сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения.

На современном этапе  земли сельскохозяйственного назначения используются в полном объеме. На территории поселения работают 6 сельскохозяйственных предприятий.

| № п/п | Наименование сельскохозяйственных предприятий | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Равнинный» | 1896 |
| 2 | ООО «Виктория» | 593 |
| 3 | СХЛ №89 | 540 |
| 4 | ООО «Придония» | 545 |
| 5 | ООО «Поляковы» | 826 |
| 6 | ООО «Урожай 92» | 527 |

Существенную территорию земель сельскохозяйственного назначения используют крестьянские хозяйства. Их на территории поселения 48. Площадь занимаемой территории составляет 8937 га

Сельскохозяйственные предприятия и крестьянские хозяйства специализируются на выращивании зерна пшеницы, кукурузы на зерно и подсолнечника на семена, картофеля, а также занимаются выращиванием овощей, плодов и ягод.

На территории сельского поселения размещено пять садоводческих товариществ:

1. п.Новокадамово СДТ «Энергетик площадью 14,0 га;

2. п.Атюхта СДТ «Горизонт» площадью 77 га;

3. п.Атюхта СДТ «Обувщик» площадью 5,0 га;

4. п.Атюхта СДТ «Дубки» площадью 2,1 га;

5. х.Киреевка СДТ « Радуга» площадью 60,0 га.

Зона объектов сельскохозяйственного назначения

1. Севернее п.Новокадамово  размещается территория тока КХФ «Маяк Санитарно-защитная зона составляет 100 м.

2. В юго-западной части п. Новокадамово   размещается территория тока КХФ «Болдарев». Санитарно-защитная зона составляет 100 м.

3. В западной части п. Новокадамово размещается территория   МТМ и  зерновые склады КХФ «Маяк».

4. В юго-восточной части х.Верхняя Кадамовка размещается территория тока и  зерновых складов. Санитарно-защитная зона составляет 100 м.

5. Юго-западнее х.Верхняя Кадамовка размещается территория зерновых складов. Санитарно-защитная зона составляет 100 м.

6. В северо-восточной части п.Равнинный размещается территория тока КХФ «Руденко». Санитарно-защитная зона составляет 100 м.

7. В северо-восточной части п.Равнинный размещается территория бывшей животноводческой фермы. Допустимая санитарно-защитная зона составляет 300 м.

8. В восточной части  х.Новая Бахмутовка размещается территория зерновых складов  ООО «Донская Нива». Санитарно-защитная зона составляет 100 м.

9. В северо-западной части х.Новая Бахмутовка размещается территория зерновых складов  КХФ Данилова. Санитарно-защитная зона составляет 100 м.

10. В северо-западной части х.Новая Бахмутовка размещается территория силосных ям. Санитарно-защитная зона составляет 100 м.

11.В северо-восточной части х.Киреевка территория зерновых складов  КХФ Данилова. Санитарно-защитная зона составляет 100 м.

12. В северо-восточной части х.Киреевка территория зерновых складов  ООО «Урожай» и  КХФ «Виктория». Санитарно-защитная зона составляет 100 м.

Неиспользуемая зона объектов сельскохозяйственного назначения расположена вблизи районного центра и транспортных коммуникаций, поэтому должна привлечь инвесторов  для вложения средств в развитие животноводства по современным технологиям.

Основными причинами спада производства  в животноводстве являются недостаток кормов, снижение численности сельского населения, низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию и существующие проблемы  по её сбыту.

Производством мяса крупного рогатого скота, овец, птицы, производством молока занимается  население поселения.

Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству сельского поселения специализироваться на производстве зерна, мяса крупного рогатого скота, птицы и молока.

Транспортно-инженерная инфраструктура

Транспортная сеть

Железнодорожный транспорт

Территорию поселения в ее северо-восточной части пересекает железная дорога г.Шахты-г.Донецк. Протяженность ее на территории сельского поселения составляет 7,8 км.

Автомобильный транспорт

В транспортную инфраструктуру Артемовского сельского поселения входят автомобильные дороги, соединяющие Октябрьский район  с соседними регионами,  соседними районами и сельскими администрациями; автодороги муниципального значения.

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального и местного значения.

Автодороги регионального значения

- автодорога регионального значения (Р 61-29) «г.Шахты- ст.Владимирская» (до магистрали «Дон») асфальтобетонного покрытия, 4-й категории, протяженностью 5,8 км;

- автодорога регионального значения (Р 61-19) «г.Шахты – г.Белая Калитва» асфальтобетонного покрытия, 4-й категории, протяженностью 23,4 км.

Автодороги местного значения

- подъезд от автомобильной дороги «Шахты-Владимирская» к пос.Новокадамово асфальтобетонного покрытия, 4-й категории, протяженностью 2,0 км;

- подъездная автодорога  п.Новокадамово-п.Качкан» асфальтобетонного покрытия, 4-й категории, протяженностью 1,6 км;

- подъездная автодорога  х. Новая Бахмутовка- х.Верхняя Кадамовка асфальтобетонного покрытия, 4-й категории, протяженностью 1,0 км;

- подъезд от автодороги «г.Шахты - г.Белая Калитва» к п.Равнинный  щебеночно-тырсового покрытия, 4-й категории, протяженностью 1,0 км;

- подъезд от автодороги «г.Шахты - г.Белая Калитва» к х. Новая Бахмутовка  щебеночно-тырсового покрытия, 4-й категории, протяженностью 4,7 км;

- подъездная автодорога от АБЗ до п.Атюхта асфальтобетонного покрытия протяженностью 2,8 км;

- подъездная автодорога от п.Равнинный до ст.Керчик щебеночного покрытия протяженностью 2,0 км;

Все автодороги  проходимые в любое время года,

Артемовское поселение, вследствие этого, имеет благоприятные условия для осуществления внешних связей с г.Шахты, областным  и  районными центрами.

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и обеспечению объектов сельскохозяйственной деятельности и сельского поселения необходимыми ресурсами.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

Трубопроводный транспорт

По территории Артемовского поселения  проходят  транзитный магистральный газопровод высокого давления в Красносулинский.  район Ростовской области протяженностью 9,6 км. От ГРС «Шахты-3» проходит распределительный газопровод среднего давления к х.Новая Бахмутовка, к х.Верхняя Кадамовка, к п. Новокадамово  общей протяженностью протяженностью 6,4 км.

Газоснабжение

Газоснабжение Артемовского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Газ по распределительным газопроводам давлением  1,2 и 0,6 Мпа поступает на газорегуляторных пункты (ГРП и ШРП) населенных пунктов, откуда газопроводами низкого давления подаётся непосредственно потребителям. Протяженность газопровода низкого давления составляет 30,4 км.

п.Атюхта и п.Равнинный не газифицированы. Проектом генерального плана предусматривается газификация данных населенных пунктов.

Газоснабжение  населенных пунктов

| № п/п | Месторасположение газораспределительных пунктов |
| --- | --- |
| п.Новокадамово |
| 1 | ГРП северная часть ул.Октябрьская |
| 2 | ГРП южная часть ул.Октябрьская |
| х.Киреевка |
| 3 | ШРП восточная часть ул.Буденного |
| 4 | ШРП ул.Ленина |
| 5 | ШРП юго-западная часть ул.Калинина |
| х.Новая Бахмутовка |
| 6 | ШРП ул.Возрождения, СДК |
| 7 | ШРП ул.Дружбы |
| х.Верхняя Кадамовка |
| 8 | ШРП ул.Галенко |

Водоснабжение

Источниками централизованного водоснабжения в п.Качкан и п.Новокадамово Артемовского сельского поселения являются ресурсы поверхностных вод реки Дон. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по Шахтинско-Донскому водопроводу (ШДВ), подведенного к г.Шахты. Основные водопотребители – население, организации, предприятия. Водоснабжение п.Атюхта, х.Верхняя Кадамовка осуществляется ресурсами подземных вод. Артскважины установлены на территории населенных пунктов. Протяженность водопроводной сети составляет 12,5 км.

Качество воды – удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПин 2.14.1074-01.

Централизованное водоснабжение отсутствует в населенных пунктах: х.Киреевка, х.Новая  Бахмутовка, п.Равнинный, юго-западная часть п.Атюхта. Водоснабжение  в этих населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев. Проектом генерального плана предусматривается строительство водопровода в выше перечисленных населенных пунктах  и магистрального водопровода общей протяженностью 26,8 км.

Водоотведение и очистка сточных вод

В п.Качкан очистка сточных вод включает канализационную сеть с выводом на очистные сооружения с биологической очисткой, расположенные в г.Шахты. Канализационная сеть обслуживает сельскохозяйственный лицей №89. Административные здания и индивидуальные жилые дома оборудованы автономными емкостями.

Через п.Новокадамово проходит транзитная выводящая на очистные сооружения канализационная сеть протяженностью 1,5 км, обслуживающая г.Шахты.

В других населенных пунктах канализационная сеть отсутствует.

Расчет нормативного водоотведения сточных бытовых сточных вод

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Ед. изм. | Расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хозяйственно-питьевые нужды | Производственные нужды (5 % от п. 1) | Неучтенные расходы (5% от п.1 и п. 2) | Всего по поселению |
| 1 | п. Новокадамово | м3/сут. | 220 | 11 | 12 | 243 |
| 2 | п. Атюхта | - “ - | 35 | 2 | 2 | 39 |
| 3 | п. Верхняя Кадамовка | - “ - | 40 | 2 | 2 | 44 |
| 4 | п. Качкан | - “ - | 118 | 6 | 6 | 130 |
| 5 | х. Киреевка | - “ - | 144 | 7 | 8 | 159 |
| 6 | х. Новая Бахмутовка | - “ - | 58 | 3 | 3 | 64 |
| 7 | п. Равнинный | - “ - | 47 | 2 | 3 | 52 |
|  | Всего по поселению | м3/сут. | 662 | 33 | 35 | 729 |

Согласно пункта 3.4.2.2 градостроительных нормативов Ростовской области удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принято равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Проектом генерального плана предусмотреть строительство канализационных сетей с выводом на проектные  локальные очистные сооружения в населенных пунктах в п.Новокадамово, п.Атюхта, х.Киреевка, п.Качкан, х.Новая Бахмутовка, п.Равнинный, п.Верхняя Кадамовка, строительство площадок для хранения осадков от очистки сточных вод.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к очистке поверхностных вод, проектом генерального плана необходимо предусмотреть строительство ливневой канализации открытого и закрытого типа, строительство очистных сооружений дождевых сточных вод.

Электроснабжение

Электроснабжение Артемовского сельского поселения  осуществляется  от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения:

Подстанции:

ПС 500/220/110 кВ, расположенная в 1,8 км западнее х.Киреевка.

По территории сельского поселения проходят следующие высоковольтные линии электропередачи:

- ВЛ 500 кВ общей протяженностью 11,1 км;

- ВЛ 220 кВ общей протяженностью 26,9 км;

- ВЛ 110 кВ общей протяженностью 39,2 км;

- ВЛ35 кВ общей протяженностью 1,1 км;

- ВЛ 10 кВ общей протяженностью  48,5 км, процент износа  50%.

Электроснабжение потребителей

| № п/п | Место нахождения |
| --- | --- |
| п.Новокадамово |
| 1 | ток КФХ «Маяк», северная часть поселка |
| 2 | центральная часть ул.Северная |
| 3 | магазин, парк |
| 4 | центральная часть ул.Октябрьская |
| 5 | склады КФХ «Маяк» |
| х.Верхняя Кадамовка |
| 6 | школа |
| 7 | зерновые склады в юго-западной части хутора |
| 8 | восточная часть ул.Галенко |
| х.Киреевка |
| 8 | 2 ТП северо-восточная часть хутора, зерновые склады ООО «Урожай» |
| 9 | ул.Комсомольская |
| 10 | ул.Калинина |
| 11 | церковь |
| х.Новая Бахмутовка |
| 12 | центральная часть хутора, СДК |
| 13 | южная часть ул.Возрождение |
| 14 | восточная часть хутора, зерновые склады ООО «Донская Нива» |
| п.Равнинный |
| 15 | северо-восточная часть поселка, складская территория |
| х.Атюхта |
| 16 | восточная часть ул.Заречная |
| 17 | административное здание с/х предприятия ООО «Поляковы» |
| п.Качкан |
| 16 | Сельскохозяйственный лицей |

Система электроснабжения сельского поселения обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей  сельского поселения удовлетворительное, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. По проекту необходимо наметить плановую реконструкцию ЛЭП и ТП

Связь

Телефонизация населения поселения осуществляется от автоматической телефонной станции (АТС), расположенной в п.Новокадамово в здании администрации сельского поселения, обеспечивающей телефонной связью населенные пункты поселения.  Действующая АТС в поселке оснащена современным электронным оборудованием. Во всех населенных пунктах  поселения установлены  таксофоны. На территории сельского поселения  действует мобильная связь. В поселении расположены 4 станции сотовой базовой связи: вышки Билайн и Теле–2 в х.Киреевка, вышка  Мегафон и Теле – 2 в п.Новокадамово.

Почтовая связь одна из самых необходимых и доступных средств связи. Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Артемовского  сельского поселения является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС). В настоящее время правительство РМ реализовывает ряд мер направленных на сохранение и развитие почтовой связи на территории сельского поселения. В х.Киреевка  расположен почтамт, филиал сбербанка в одном здании.. Наличие почтового отделения позволяет предоставлять населению не только весь комплекс традиционных почтовых услуг: оформление и доставка почтовых отправлений и подписных изданий, доставке и выплате пенсий, но и по приему коммунальных услуг, реализации товаров народного потребления, различные банковские операции.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в Артемовском поселении отсутствует. В п.Новокадамово при административных, социально-культурных объектах и в жилом секторе установлены индивидуальные источники тепла.(котлы). В п.Качкан на территории с/х лицея установлена газовая котельная, которая отапливает лицей. В х.Киреевка установленная котельная обслуживает общеобразовательную школу. В других общественных зданиях имеются индивидуальные источники теплоты (ИИТ), работающих на природном газе. Эти источники выполняются в виде наземной контейнерной котельной модульного типа. Децентрализованное теплоснабжение на основе ИИТ обеспечивает расход топлива, на 10% меньший, чем при централизованном теплоснабжении от котельных за счет исключения потерь в тепловых сетях.

5.3. Население и демографический потенциал

Населенные пункты

На территории Артемовского сельского поселения расположены  семь населенных пунктов. Численность населения сельского поселения на 01.01.2010 года составляет 4737 человек, в том числе трудоспособного 3223 человек.

Демография

| Показатели | на 01.01.2006г | на 01.01.2007г | на 01.01.2008г | на 01.01.2009г | на 01.01.2010г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 5261 | 4631 | 4652 | 4660 | 4737 |
| Население в возрасте моложе трудоспособного | 605 | 644 | 617 | 678 | 672 |
| Население в трудоспособном возрасте | 3787 | 3134 | 3171 | 3145 | 3223 |
| Старше трудоспособного | 869 | 853 | 1611 | 837 | 842 |
| Число родившихся | 34 | 51 | 31 | 34 | 36 |
| Число умерших | 73 | 24 | 36 | 46 | 58 |

Занятось, трудовые ресурсы

Численность трудоспособного населения поселения 3223 человек  68,0% от численности населения. В настоящее время в поселении занято 2599 человек (80,6% от трудовых ресурсов).

Основными отраслями использования рабочей силы останутся  сельское хозяйство 1215 чел., образование 120 чел., малое предпринимательство 19 чел., сфера обслуживания 28 чел. Безработные, имеющие статус безработного составляют 55 чел.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки, в поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

Выводы.

1. В сельском поселении наблюдается устойчивая депопуляция населения сельского поселения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости в 1,5 раза, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения сельского поселения, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной  проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест;

Основными отраслями использования рабочей силы останутся сельское хозяйство, промышленность, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития сельского поселения является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Весьма актуальна подготовка квалифицированных кадров для модернизации агропромышленного комплекса сельского поселения.

5.4. Жилой фонд

| Наименование населенных пунктов | Численность населения | Индивидуальный жилой фонд всего | Средняя обеспеченность м²/чел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во домов | м²общей площади |  |
| Всего | 4737 | 1082 | 72670,2 | 15,3 |
| п. Новокадамово | 1576 | 300 | 24344,5 | 15,4 |
| п. Атюхта | 253 | 99 | 5134,0 | 20,3 |
| п. Верхняя Кадамовка | 289 | 92 | 6327,6 | 21,9 |
| п. Качкан | 843 | 50 | 3196,2 | 3,8 |
| п. Киреевка | 1028 | 366 | 21093,4 | 20,5 |
| п. Новая Бахмутовка | 410 | 105 | 6344,6 | 15,5 |
| п. Равнинный | 338 | 70 | 6229,9 | 18,4 |

Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения.

Население Артемовского поселения составляет 4737 чел.

При норме обеспеченности 29,2м² /чел. (на перспективу) общей площади жилья потребуется 4737 x 29,2м² /чел=138320м². Существующий жилой фонд составляет 72670м². Ориентировочно, необходимо построить 65650 м2 общей площади жилья.

Территории для нового жилого строительства в границах населенных пунктов  достаточны. Поэтому нет необходимости  в изменении границ населенных пунктов.

Удовлетворение  потребности в жилье позволит увеличить объем инвестиций в развитие экономики сельского поселения.

Решением собрания депутатов Артемовского сельского поселения №30 от 20 марта 2009 года установлены максимальный размер земельного участка 0,30 га, минимальный размер земельного участка 0,03 га.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выполняется в соответствии с федеральной целевой программой « Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 3.12.2002 года №858, Постановлением Администрации Ростовской области от 05.08.2009 г.№384 «О порядке предоставления за счет средств областного бюджета субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в тои числе молодых семей и молодых специалистов»

5.5. Характеристика социальной структуры Артемовского поселения

Зона общественно – деловой застройки

Образование

Образование Артемовского сельского поселения  сегодня – это

- 1 общеобразовательная школа в х.Киреевка вместимостью 270 ученика при посещаемости 274 учащихся;

- 1 основная школа в х.Верхняя Кадамовка вместимостью 200 учеников при посещаемости 51 учащихся;

- 1 начальная школа в п.Атюхта вместимостью 30 учеников при посещаемости 4-х учащихся,

- 1 начальная школа в п. Равнинный вместимостью 45 учеников при посещаемости 14 учащихся;

Дошкольное образование сегодня – это

- детский сад «Аленушка» в п.Новокадамово;

- детский сад  в х.Верхняя Кадамовка;

- детский сад  в х.Киреевка.

Здравоохранение.

Сфера здравоохранения Артемовского сельского поселения представлена:  пятью фельдшерско-акушерскими пунктами.

Одной из негативных сторон снижения уровня и качества жизни населения сельского поселения является ухудшение показателей здоровья граждан, в том числе в связи со снижением качества и доступности медицинской помощи. Растет объем платных медицинских услуг на душу населения в сопоставимых ценах, при этом снижается доступность медицинских услуг для населения с низкими доходами.

Культура

Главной целью отрасли культуры на территории Артемовского сельского поселения является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.

В 2009 году на территории Артемовского сельского поселения свою деятельность осуществляло один сельский дом культуры в п.Новокадамово и 3 сельских клуба с библиотеками в х. Киреевка, х.Новая Бахмутовка, п.Равнинный.

Физическая культура и спорт

Потенциал развития спортивного комплекса на территории Артемовского сельского поселения сравнительно высок: это спортивные залы при общеобразовательных школах и:

- минифутбольное поле в п.Новокадамово;

- спортивное поле ручной мяч в х.Киреевка;

- воллейбольная площадка в п. Равнинный

Сфера услуг и торговля

Потенциал развития  сферы услуг и торговли достаточно высок, это 14 предприятий торговли на общей площади 600 м². В п.Верхняя Кадамовка  магазины отсутствуют. В этих населенных пунктах работает выездная автолавка. Бани и парикмахерские отсутствуют.

Зона общественного питания

Объекты общественного питания отсутствуют.

Зоны финансовых объектов

На территории поселения в х.Киреевка размещены филиал «Почта России» и  филиал Сбербанка России.

Население поселения практически обеспечено объектами социально – бытовой инфраструктуры.

5.6. Зоны специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые  кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Кладбища

На территории Артемовского сельского поселения размещены 4 кладбища:

- в юго-западной части х.Киреевка площадью 1,3 га,

- в юго-западной части Новая Бахмутовка площадью 0,2 га,

- в юго-восточной части Верхняя Кадамовка 1 участка площадью 0,1 га,

- в юго-западной части п.Равнинный площадью 0,3 га.

Кладбище в х.Киреевка оказывает негативное влияние в северо-восточном направлении на селитебную зону. Проектом генерального плана предусмотреть мероприятия по снижению негативного влияния кладбища. Расположение других кладбищ соответствует  требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

На территории кладбища х.Киреевка  недостаточно места для захоронений. Проектом генерального плана необходимо запроектировать расширение кладбища в юго-западном направлении. Норма расчета согласно СНиП 2.07.01.89 составляет 0,24 га на 1 тысячу человек. При расчете дополнительно учитывается благоустройство кладбищ.

Сбор твердых бытовых отходов

На территории Артемовского сельского поселения отсутствует участок компостирования твердых бытовых отходов.

Объем твердых бытовых отходов

| № п/п | Название населенных пунктов | Существующая численность населения | Численность населения по проекту на 2025 год | Объем твердых бытовых отходов на 01.01.2010 год | Объем твердых бытовых отходов по проекту на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 4737 | 4800 | 2100 | 2112 |
| 1. | п. Новокадамово | 1576 | 1590 | 700 | 700 |
| 2. | п. Атюхта | 253 | 260 | 112 | 114 |
| 3. | п. Верхняя Кадамовка | 289 | 294 | 127 | 129 |
| 4. | п. Качкан | 843 | 860 | 375 | 378 |
| 5. | п. Киреевка | 1028 | 1040 | 458 | 458 |
| 6. | п. Новая Бахмутовка | 410 | 415 | 181 | 183 |
| 7. | п. Равнинный | 338 | 341 | 150 | 150 |

Из п.Новокадамово, х.Киреевка, п.Качкан твердые бытовые отходы вывозятся на свалку ТБО г.Шахты. Из п.Равнинный, п.Новая Бахмутовка, п.Верхняя Кадамовка твердые бытовые отходы вывозятся ООО «Благоустроителем» на свалку в районе х.Заречный (Коммунарское сельское поселение). Поселок Атюхта не охвачен организованным сбором твердых бытовых отходов.

На перспективу вывоз  твердых бытовых отходов будет осуществляться на межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов, расположенный на территории Красносулинского района и (или) на завод по переработке твердых бытовых отходов на территории  Краснокутского сельского поселения.

Норма образования бытовых отходов принята 440 кг в год на 1 человека, в том числе 5% составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок –15 кг (75м³) на 1 человека в год; уличный смет при уборке территории принимается 15 кг (0,02 м³) с 1 м² усовершенствованных покрытий.

Проектный норматив образования твердых бытовых отходов в Артемовском сельском поселении на расчетный срок (2025 г.) составит 2112 тн/год.

Скотомогильники

Согласно информации главного государственного ветеринарного инспектора, на территории сельского поселения  отсутствуют скотомогильники.

Так как  в Артемовском сельском поселении из отраслей животноводства имеется и планируется  только птицеводство, генеральным планом сельского поселения размещение новых скотомогильников не планируется: в течение планируемого срока трупы павших животных предполагается вывозить на ближайшие скотомогильники, резерв которых не исчерпан. Далее для утилизации биологических отходов в Персиановском сельском поселении, в районе скотомогильника будет размещена печь для сжигания биологических отходов.

5.7. Зона рекреационного назначения

Артемовское сельское поселение характеризуется благоприятными природно-климатическими условиями в летний сезон, и с учетом других физико-географических характеристик, отнесено к территориям, благоприятным для организации рекреационной деятельности.

Зона сезонного отдыха населения

Зона сезонного отдыха населения (пляж) размещается северо-восточнее х.Киреевка, вдоль левого берега пруда, расположенного на реке Кадамовка.

Места сезонного отдыха населения (пляжи) носят стихийный характер. Проектом генерального плана необходимо предусмотреть благоустройство пляжа.

Размеры речных  пляжей в зонах отдыха следует принимать 5 м² на одного посетителя

при 20 % посетителей согласно п.5.2.69 нормативов градостроительного проектирования Ростовской области.

Однако, в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия поселения и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

Расчет зеленых насаждений в границах населенных пунктов

| № п/п | Название населенных пунктов | Численность населения | Площадь существующих лесных насаждений га | Нормативная площадь зеленых насаждений,га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 4737 | 5,7 | 4,7 |
| 1. | п. Новокадамово | 1576 | отсутствуют | 1,9 |
| 2. | п. Атюхта | 253 | 1,1 | 0,3 |
| 3. | п. Верхняя Кадамовка | 289 | 1,1 | 0,4 |
| 4. | п. Качкан | 843 | 1,0 | 1,0 |
| 5. | п. Киреевка | 1028 | 1,7 | 1,2 |
| 6. | п. Новая Бахмутовка | 410 | 0,7 | 0,5 |
| 7. | п. Равнинный | 338 | отсутствуют | 0,4 |

Основными планировочными задачами по восстановлению и созданию озеленённого природного комплекса населённых пунктов являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившихся природных ландшафтов;

- сохранение и увеличение площадей зелёных насаждений для улучшения экологической обстановки;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территорий населенных пунктов, в том числе зелеными насаждениями общего пользования.

Площадь озелененных территорий общего пользования общего пользования  следует принимать из расчета 12 м² /чел согласно п. 2.4.7. нормативов градостроительного проектирования поселений Ростовской области.

Расчеты показывают обеспеченность населенных пунктов зелеными насаждениями общего пользования, кроме населенных пунктов: п.Новокадамово, п.Равнинный.

Проектом  генерального плана предусмотреть закладку парка. в п.Новокадамово и посадку лесных насаждений общего пользования в п.Равнинный.

5.8. Мероприятия по охране историко-культурного наследия

1. Ограничения использования земельных участков, связанных с  расположенными

на территории  Артемовского сельского поселения объектами культурного

наследия

На территории Артемовского сельского поселения расположены объекты археологического наследия:

| № на карте | Нумерация по постановлению | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождение объекта археологического наследия | Номер и дата документа принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Курганная группа «Тиуса II» (14 курганов) | 1,7 км к З от ст. Керчик | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 2 | Курганная группа «Скирдовой II» (4 кургана) | 1,2 км к ВЮВ от ст. Керчик | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 3 | Курганная группа «Скирдовой III» (4 кургана) | 2,2 км к Ю от п.Равнинный | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 4 | Курганная группа «Калинники I» (4 кургана) | 3,7 км к ЮВ от п.Равнинный | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 5 | Курганная группа «Кучменский I» (2 кургана) | 0,6 км к З от п.Равнинный | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 6 | Курган «Кучменский II» | 1,8 км к СЗ от п.Равнинный | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 7 | Курган «Скирдовой IV» | 2,5 км к ЮВ от п.Равнинный | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 35 | Курган «Тиуса I» | 9,4 км к В от х.Новая Бахмутовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 36 | Курган «Тиуса III» | 8,1 км к В от х.Новая Бахмутовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 37 | Курган «Тиуса IV» | 7,0 км к В от х.Новая Бахмутовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 38 | Курган «Бургуста VII» | 6,7 км к ВЮВ от х.Новая Бахмутовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 39 | Курган «Бургуста VIII» | 4,5 км к В от х.Новая Бахмутовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |

|  | 40 | Курган «Кадамовский IX» | 1,3 км к З от х.Новая Бахмутовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 41 | Курган «Кадамовский X» | 1,6 км к ВЮВ от х.Новая Бахмутовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 42 | Курганная группа «Россошь I» (4 кургана) | 3,8 км к В от х.Новая Бахмутовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 43 | Курганная группа «Россошь II» (3 кургана) | 4,0 км к ВЮВ от х.Новая Бахмутовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 44 | Курганная группа «Россошь III» (3 кургана) | 4,5 км к ВЮВ от х.Новая Бахмутовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 45 | Курганная группа «Россошь IV» (2 кургана) | 4,5 км к ЮВ от х.Новая Бахмутовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 46 | Курган «Сухой Керчик I» | 7,2 км к ЮЮВ от х.Новая Бахмутовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 47 | Курган «Бургуста IX» | 8,0 км к ЮВ от х.Новая Бахмутовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 48 | Курган «Калаус I” | 6,7 км к ЮВ от х.Новая Бахмутовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 49 | Курган «Калаус II ” | 8,0 км к ЮВ от х.Новая Бахмутовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 50 | Курган «Бургуста X» | 6,0 км к В от х.Новая Бахмутовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 51 | Курганная группа «Россошь V» (3 кургана) | 5,0 км к ЮВ от х.Новая Бахмутовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 52 | Курган «Малый Керчик I» | 4,5 км к СВ от х.Киреевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 53 | Курган «Гнилой I» | 1,5 км к СВ от х.Киреевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 54 | Курганная группа «Гнилой II» (2 кургана) | 0,75 км к В от х.Киреевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |

|  | 55 | Курган «Малый Керчик II» | 3,2 км к ЮВ от х.Киреевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 56 | Курганная группа «Малый Керчик III» (2 кургана) | 3,7 км к ЮВ от х.Киреевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 57 | Курган «Киреевка I» | 1,75 км к З от х.Киреевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 58 | Курганная группа «Киреевка II» (2 кургана) | 2,0 км к СЗ от х.Киреевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 59 | Курганная группа «Киреевка III» (4 кургана) | 3,2 км к СЗ от х.Киреевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 60 | Курганная группа «Сухая Водина I» (2 кургана) | 0,8 км к С от пос. Новокадамово | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 61 | Курган «Сухая Водина II» | 4,4 км к СЗ от х.Киреевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 62 | Курганная группа «Киреевка IV» (6 курганов) | 2,7 км к ЗСЗ от х.Киреевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 63 | Курган «Киреевка V» | 4,3 км к СЗ от х.Киреевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 64 | Курганная группа «Киреевка VI» (7 курганов) | 3,5 км к ЮЗ от х.Киреевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 65 | Курганная группа «Атюхта I» (5 курганов) | 3,75 км к З от пос. Новокадамово | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 66 | Курганная группа «Атюхта II» (3 кургана) | 7,5 км к З от пос. Новокадамово | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 67 | Курганная группа «Атюхта III» (2 кургана) | 6,7 км к З от пос. Новокадамово | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 68 | Курганная группа «Атюхта IV» (3 кургана) | 4,6 км к З от пос.Новокадамово | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 69 | Курганная группа «Атюхта V» (5 курганов) | 4,0 км к ЗЮЗ от пос. Новокадамово | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |

|  | 70 | Курган «Сухая Водина III» | 4,0 км к СЗ от х Киреевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 71 | Курганная группа «Атюхта VI» (3 кургана) | 3,0 км к ЗСЗ от пос. Новокадамово | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 72 | Курган «Атюхта VII» | 3,4 км к ЗСЗ от пос. Новокадамово | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 73 | Курган «Журавка I» | 3,0 км к ССВ от х Киреевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 74 | Курган «Журавка II» | 2,3 км к С от х Киреевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 75 | Курган «Гнилой III» | 2,5 км к ВСВ от х Киреевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 76 | Курган «Малый Керчик IV» | 2,8 км к ЮВ от х Киреевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 77 | Курган «Глубокий I» | 2,0 км к В от х.Сидорово-Кадамовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 78 | Курганная группа «Глубокий II» (4 кургана) | 1,0 км к СВ от х.Сидорово-Кадамовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 79 | Курганная группа «Глубокий III» (2 кургана) | 0,7 км к СВ от х.Сидорово-Кадамовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |
|  | 80 | Курганная группа «Бахмутовка I» (6 курганов) | 4,0 км к В от х Киреевка-Даниловки | Постановление Главы Администрации Ростовской области №51 от 21.02.1997 |

На территории Артемовского сельского поселения расположены памятники истории  и архитектуры:

| №п/п | Наименование памятника, Постановление | Месторасположение | Датировка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Георгиевская православная церковь Решение малого Совета Ростовского областного Совета народных депутатов №301 от 18.11.1992 г. | х.Киреевка | Год возведения 1298 г. |
| 2 | Памятник павшим односельчанам в годы ВОВ , площадь 9,9 м² | х.Киреевка | 1970 год возведения |
| 3 | Памятник погибшим в годы ВОВ площадь 62,4 м² | х.Новая Бахмутовка | 1963 год возведения |
| 4 | Памятник погибшим в годы ВОВ | п.Новокадамово | 2010 год возведения |

Памятник погибшим воинам в годы

Великой Отечественной войны  п.Новая Бахмутовка

Памятник павшим односельчанам в годы

Великой Отечественной войны  х.Киреевка

В соответствии со ст.ст. 35, 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и ст.16 Областного Закона от 22.10. 2004 г №178-3С «Об объектах культурного наследия  (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и их территорий, а также хозяйственной деятельности, на нарушающей целостности памятника или ансамбля и на создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

2. Зона охраны объектов культурного наследия

В соответствии со ст.34 Федерального закона №73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в порядке, установленном законами.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия на территории Артемовского сельского поселения не установлены в связи с отсутствием  проекта зон охраны.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Артемовского сельского поселения, необходимо разработать  проект  зон охраны объектов культурного наследия.

6. Комплексная оценка территории

Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов) с целью выявления оптимального использования территории сельского поселения для различных видов хозяйственной деятельности: производственного и жилого строительства, сельскохозяйственного производства, отдыха населения. Из архитектурно- планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизованности территории, её транспортная обслуженность, энергообеспеченность, строительная база.

Оценка территории для ведения сельского хозяйства

Для ведения сельского хозяйства территория благоприятная.

По совокупности природных факторов на территории сельского поселения выделяются участки  для ведения сельского хозяйства. Это земли, почвы которых представлены черноземами, расположенные на очень пологих и пологих склонах. Экологические условия на таких участках благоприятны для ведения сельского хозяйства.

Территории условно-благоприятные занимают земли, почвы которых по качеству относятся к малогумусным. Это участки в пойме реки.

Территории ограниченно-благоприятные занимают земли, имеющие природные ограничения (кустарник, болота).

Оценка Градостроительного потенциала территорий

Оценка градостроительного потенциала территории Артемовского сельского поселения произведена под функции капитального строительства (градостроительный потенциал территории) с учетом задач и возможностей реализации рекреационных функций, а также необходимости осуществления природоохранной деятельности. В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, потенциальные возможности организации новых особо охраняемых природных территорий с учетом сохранения и рекомендаций по восстановлению утраченных элементов природного комплекса муниципального района.

| Градостроительный потенциал | Зона с особыми условиями использования территории | Рекомендуемые функции и режимы использования |
| --- | --- | --- |
| отсутствует | 1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | Запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02 |
| низкий | санитарно-защитные зоны, придорожные полосы | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство ( с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03) |
| пониженный | водоохранные зоны | запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТБО |
| высокий | экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования | в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством |

Архитектурно-планировочная организация территории

Территория Артемовского сельского поселения расположена в северо-восточной части Октябрьского района. Административный центр Артемовского поселения – п.Новокадамово  является одновременно и главным планировочным центром.

Планировочная  структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главной планировочной осью является:

- автодорога 4-й категории г.Шахты- Белая Калитва  протяженностью 23,4 км;

- автодорога 4-й категории г.Шахты- Владимирская  протяженностью 5,8 км;

Вблизи  этих планировочных  осей расположен – центр Артемовского сельского поселения   п.Новокадамово

п.Новокадамово

Территория п.Новокадамово представляет собой компактное образование, расположенное на границе с Городским округом г.Шахты. Основное селитебное образование расположено в центральной части п.Новокадамово. В поселке размещена одноэтажная застройка с приусадебными участками. Общественный центр п.Новокадамово сложился на ул.Клубная, где размещены учреждения обслуживания местного значения.

Численность населения п.Новокадамово на 01.01.10 г. составила 1576 человек.

Планировка существующего поселка представляет замкнутую структуру свободного начертания с выходом к местам приложения труда. Улично-дорожная сеть п.Новокадамово запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. На проектный период в п.Новокадамово имелись следующие социально - культурно-бытовые учреждения: детский сад, Дом культуры, библиотека при ДК,ФАП, 3 предприятия торговли. Населенный пункт состоит из одиннадцати улиц. Улица Шоссейная, которая вытянута с запада  на восток, является главной улицей.

Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 300.

В центре поселка расположен Памятник-захоронение воинов ВОВ 1941-1945гг.

Перспективные участки под индивидуальную застройку предусматриваются в северной части поселка на площади 5,7 га I очереди строительства, на площади 10,5 в юго-восточной части поселка II очереди строительства и в западной части поселка на площади 16,7 га II очереди строительства, при проектировании которых необходимо предусмотреть наиболее оптимальную трассировку улиц и конфигурацию кварталов, обеспечивающую удобные транспортные и пешеходные связи к местам приложения труда и отдыха.

По проекту граница поселка не меняется.

п.Качкан

Территория п.Качкан представляет собой компактное образование, расположенное на границе с Городским округом г.Шахты и восточная граница проходит по р.Грушевка. Основное селитебное образование расположено в западной части территории п.Качкан, а в восточной размещается Сельскохозяйственный лицей №89. В поселке размещена одноэтажная застройка с приусадебными участками и по ул.Молодежная малоэтажная застройка. Из социальных объектов имеется только торговый ларек и ФАП при лицее.

Численность населения п.Качкан на 01.01.10 г. составила 843 человек.

Населенный пункт состоит из четырех улиц. Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 50.

По проекту индивидуальная  жилая застройка  не предусматривается, граница поселка не меняется.

п.Атюхта

Территория п.Атюхта представляет собой образование, состоящее из двух массивов селитебной зоны, расстояние между которыми 1,5 км. Основное селитебное образование, где размещены социальные объекты  расположено в северо-восточной части территории п.Атюхта.

В поселке размещена одноэтажная застройка с приусадебными участками. Общественный центр п.Атюхта сложился на ул.Центральная, где размещены учреждения обслуживания местного и муниципальной собственности района.

Численность населения п.Атюхта на 01.01.10 г. составила 253 человека.

На проектный период в п.Атюхта имелись следующие социально - культурно-бытовые учреждения: начальная школа, ФАП, 1 предприятие торговли.

Населенный пункт состоит из семи улиц. Улица Центральная, которая вытянута с севера  на юг, является главной улицей. Жилой фонд имеет разную степень амортизации,  количество домов 99.

Перспективные участки под индивидуальную застройку предусматриваются в юго-западной части поселка на двух участках площадью 2,1 га и 1,5 га  I очереди строительства и в юго- восточной части поселка на площади 2,1 га 2-й очереди строительства, при проектировании которых необходимо предусмотреть наиболее оптимальную трассировку улиц и конфигурацию кварталов, обеспечивающую удобные транспортные и пешеходные связи к местам приложения труда и отдыха.

По проекту граница поселка не меняется.

х.Киреевка

Территория х.Киреевка представляет компактное собой образование, которое с запада на восток пересекает  автодорога г.Шахты-Бел.Калитва. Основное селитебное образование расположено в юго-восточной части территории х.Киреевка, где размещены социальные объекты. В хуторе размещена одноэтажная застройка с приусадебными участками. Общественный центр х.Киреевка сложился на ул.Ленина, где размещены учреждения обслуживания местного значения.

Численность населения х.Киреевка на 01.01.10 г. составила 1028 человек.

Планировка существующего хутора представляет замкнутую структуру свободного начертания с выходом к местам приложения труда. Улично-дорожная сеть х.Киреевка запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. На проектный период в х.Киреевка имелись следующие социально - культурно-бытовые учреждения: детский сад, общеобразовательная школа, СДК, ФАП, 4 предприятия торговли, почта, сбербанк.

Населенный пункт состоит из четырнадцати улиц. Улица Фрунзе и  ул.Буденного которые вытянуты с запада  на восток и по которым проходит автодорога являются главными улицами. Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 366.

Перспективные участки под индивидуальную застройку предусматриваются в восточной  части хутора на площади 6,6 га I очереди строительства и в северо-западной части хутора на площади 1,3 га 2-й очереди строительства, при проектировании которых необходимо предусмотреть наиболее оптимальную трассировку улиц и конфигурацию кварталов, обеспечивающую удобные транспортные и пешеходные связи к местам приложения труда и отдыха.

По проекту граница хутора не меняется.

х.Новая Бахмутовка

Территория х.Новая Бахмутовка представляет собой вытянутое образование с севера на юг, юго-восточной граница которого проходит по подъездной автодороге к хутору.  Основное селитебное образование расположено в северо-западной  части хутора. В поселке размещена одноэтажная застройка с приусадебными участками. Общественный центр х.Новая Бахмутовка сложился на ул.Возрождение, где размещены учреждения обслуживания местного значения .

Численность населения х.Новая Бахмутовка на 01.01.10 г. составила 410 человек.

На проектный период в  х.Новая Бахмутовка из социально - культурно-бытовых учреждений присутствует сельский дом культуры и магазин.

Населенный пункт состоит из четырех улиц. Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 105.

Перспективные участки под индивидуальную застройку предусматриваются в южной  части хутора на площади 17,1 га I очереди строительства. По проекту граница хутора не меняется.

х.Верхняя Кадамовка

Территория х.Верхняя Кадамовка представляет собой образование, состоящее из улицы Галенко, вытянутой с юго-запада на восток и переулка Веселый. В хуторе размещена одноэтажная застройка с приусадебными участками. На проектный период в  х.Верхняя Кадамовка из социально - культурно-бытовых учреждений присутствует детский сад, основная школа, библиотека, 1 магазин.

Численность населения х.Верхняя Кадамовка на 01.01.10 г. составила 289 человек.

Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 92.

Перспективные участки под индивидуальную застройку предусматриваются в юго-западной части хутора на площади 1,7 га I очереди строительства и 6,7 га 2-й очереди строительства. По проекту граница хутора не меняется.

п.Равнинный

Территория п.Равнинный представляет собой образование, вытянутое с юго-запада на северо-восток и состоящее из двух параллельных улиц. Улица Майская является главной улицей. В поселке размещена одноэтажная застройка с приусадебными участками.

На проектный период в  п.Равнинный из социально - культурно-бытовых учреждений присутствует начальная школа, сельский Дом культуры, ФАП, библиотека, 2 магазина.

Численность населения п.Равнинный на 01.01.10 г. составила 338 человек.

Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 70.

По проекту индивидуальная  жилая застройка  не предусматривается, граница поселка не меняется.

Оценка территории для рекреации

На территории Артемовского поселения севернее х.Киреевка, на левом берегу пруда  на р.Кадамовка, вблизи лесного массива размещается зона сезонного отдыха. Территория зоны отдыха не благоустроена.

В связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания природного комплекса и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

В х.Киреевка по ул.Ленина расположен сквер, где установлен памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-45гг.

В х.Новая Бахмутовка в центральной части расположен сквер , где установлен памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-45гг.

Оценка территории по транспортному фактору

При оценке территории по транспортному фактору выделены следующие зоны

По железнодорожному транспорту:

- Благоприятные - шириной 10 километров от оси железных дорог.

По автомобильному транспорту:

Благопрятные - располагающиеся непосредственно на дорогах - IV технической категории.

Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой

Водоснабжение

| Наименование населенных пунктов | Население | Наличие водопровода | Колодцы |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Новокадамово | 1576 | проложен |  |
| п. Атюхта | 253 | проложен (северо-вост.часть) |  |
| х. Верхняя Кадамовка | 289 | проложен |  |
| п. Качкан | 843 | проложен |  |
| х. Киреевка | 1028 | отсутствует | колодцы |
| х. Новая Бахмутовка | 410 | отсутствует | колодцы |
| п. Равнинный | 338 | отсутствует | колодцы |

Проектом предусматривается строительство водопровода  в х.Киреевка, х.Новая Бахмутовка, п.Равнинный, в юго-западной части п.Атюхта.

Водопровод на х.Новая Бахмутовка, х.Киреевка планируется подключить к Шахтинско-Донскому водопроводу, а на п.Равнинный к планируемой  насосной станции в х.Керчик Савров. Водопровод в юго-западной части п.Атюхта планируется подключить к существующей артскважине.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Ед. изм. | Расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хозяйственно-питьевые нужды | Производственные нужды (5 % от п. 1) | Неучтенные расходы (5% от п.1 и п. 2) | Всего по поселению |
| 1 | п. Новокадамово | м3/сут. | 220 | 11 | 12 | 243 |
| 2 | п. Атюхта | - “ - | 35 | 2 | 2 | 39 |
| 3 | п. Верхняя Кадамовка | - “ - | 40 | 2 | 2 | 44 |
| 4 | п. Качкан | - “ - | 118 | 6 | 6 | 130 |
| 5 | х. Киреевка | - “ - | 144 | 7 | 8 | 159 |
| 6 | х. Новая Бахмутовка | - “ - | 58 | 3 | 3 | 64 |
| 7 | п. Равнинный | - “ - | 47 | 2 | 3 | 52 |
|  | Всего по поселению | м3/сут. | 662 | 33 | 35 | 729 |

Расчет нормативного водопотребления по поселению

Водоотведение и очистка хозяйственно-бытовых и дождевых стоков

Водоотведение и очистка хозяйственно-бытовых

Согласно пункта 3.4.2.2 градостроительных нормативов Ростовской области удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принято равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

В связи с отсутствием на территории сельского поселения водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, проектом намечается организация системы водоотведения как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой.

К системам канализации предъявляется ряд особых требований: технологические схемы должны быть надежными, обеспечивающими водоотведение и стабильное высокое

качество очищенного стока в условиях резких колебаний расхода и концентрации; степень очистки должна быть высокой, так как очищенные стоки часто отводятся в небольшие водоемы, реки; сооружения должны быть просты в эксплуатации. Целесообразно применение установок заводского изготовления.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принято равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Проектом предусмотрено:

-  канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон населённых пунктов, объектов сельскохозяйственного назначения и производственных объектов самотечными коллекторами в локальные очистные сооружения в населённых пунктах – п.Новокадамово, п.Атюхта, п.Верхняя Кадамовка, п.Качкан, п.Киреевка, п.Новая Бахмутовка, п.Равнинный.

- устройство локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий, в населённых пунктах – п.Новокадамово, п.Атюхта, п.Верхняя Кадамовка, п.Качкан, п.Киреевка, п.Новая Бахмутовка, п.Равнинный.

п.Новокадамово

Планируется  строительство канализационной сети с выводом на локальные очистные сооружения протяженностью 6,8 км.

Планируется установка семи локальных очистных сооружений в северо-западной части поселка 2-х объемом переработки  32 м³/сут и 16 м³/сут, в юго-западной части 2 х объемом переработки  32 м³/сут каждое, в центральной части объемом переработки  32 м³/сут, в юго-восточной части 2-х объемом переработки 32 м³/сут каждое.

Очищенные до 96% стоки планируется направить в р.Грушевка.

п.Атюхта

Планируется  строительство канализационной сети с выводом на локальные очистные сооружения протяженностью 4,2 км.

Планируется установка 4-х локальных очистных сооружений в северо-восточной части поселка объемом переработки  9 м³/сут, в восточной части объемом переработки  9 м³/сут, в юго-западной части хутора объемом переработки  7 м³/сут и 12 м³/сут.

Очищенные до 96% стоки планируется направить в пруд и балку Атюхта.

х.Верхняя Кадамовка

Планируется  строительство канализационной сети с выводом на локальные очистные сооружения протяженностью 2,0 км.

Планируется установка 2-х локальных очистных сооружений в западной части хутора объемом переработки  32 м³/сут и в юго-западной части объемом переработки  16 м³/сут.

Очищенные до 96% стоки планируется направить в р.Кадамовка.

п.Качкан

Планируется  строительство канализационной сети с выводом на локальные очистные сооружения протяженностью 1,8 км.

Планируется установка 3-х локальных очистных сооружений: в юго-западной части поселка  объемом переработки  32 м³/сут и 16 м³/сут,  на территории профессионально-тенического лицея одно объемом переработки  32 м³/сут.

Очищенные до 96% стоки планируется направить в реку Грушевка.

х.Киреевка

Планируется  строительство канализационной сети с выводом на локальные очистные сооружения протяженностью 7,9 км.

Планируется установка 6-ти локальных очистных сооружений в центральной части хутора объемом переработки  32 м³/сут, в западной части 4-х локальных сооружений объемом переработки  по 24 м³/сут каждое, в юго-западной части хутора объемом переработки  32 м³/сут.

Очищенные до 96% стоки планируется направить в реку Кадамовка.

х.Новая Бахмутовка

Планируется  строительство канализационной сети с выводом на локальные очистные сооружения протяженностью 3,3 км.

Планируется установка 3-х локальных очистных сооружений: в центральной части хутора объемом переработки  24 м³/сут, в юго-западной части хутора объемом переработки  24 м³/сут, в южной части хутора объемом переработки  16 м³/сут.

Очищенные до 96% стоки планируется направить в реку Кадамовка.

п.Равнинный

Планируется  строительство канализационной сети с выводом на локальные очистные сооружения протяженностью 1,9 км.

Планируется установка 2-х локальных очистных сооружений: в северо-западной  части поселка объемом переработки  32 м³/сут и  в восточной части объемом переработки  32 м³/сут.

Суммарная мощность 27-ми локальных очистных сооружений составит до 661 м3/сут.

Очищенные до 96% стоки планируется направить в балку Алексеевская.

Общая протяженность  проектных  канализационных сетей составляет 27,9 км.

Для утилизации осадков сточных вод предусматривается строительство иловых площадок с твердым покрытием, где происходит их подсушивание, обеззараживание.

Канализование населенных пунктов предусмотрена по раздельной системе с применением установок заводского изготовления. ЛОСК размещаются на группы домов или кварталов в зависимости от планировочной возможности и рельефа местности с учетом наличия места сброса очищенных стоков и количества населения. Проектируемые ЛОСК марки ТОПАЭРО заводского изготовления не требуют много пространства, длительный срок эксплуатации, очищенная вода соответствует требованиям законодательства РФ.

Водоотведение  и очистка дождевых стоков

В настоящее время дождевая канализация в поселении отсутствует. Отвод поверхностного стока с территории осуществляется на рельеф со сбросом неочищенных вод в реку и пониженные места. Поверхностный сток с территории, внося значительное количество загрязняющих веществ в водные объекты, вызывает их загрязнение.

Предлагается создание в поселениях системы водоотвода поверхностных вод путем строительства закрытых и открытых водостоков. При организации системы дождевой канализации:

- исключается ущерб, наносимый затоплением улиц, подземных коммуникаций и дорожных покрытий;

- снижается накопление загрязнений, особенно в таких очагах загрязнений, как автопредприятия;

- снижается количество загрязнений, попадающих в реки.

Для очистки поверхностных стоков проектом предусмотрено:

-  строительство ливневой канализации и очистных сооружений для очистки дождевых стоков в п.Новокадамово, п.Атюхта, п.Верхняя Кадамовка, п.Качкан, п.Киреевка, п.Новая Бахмутовка, п.Равнинный.

. Общая протяженность проектируемой ливневой канализации составит 25.0 км.

- устройство очистных сооружений для очистки дождевых стоков в населённых пунктах – п.Новокадамово, п.Атюхта, п.Верхняя Кадамовка, п.Качкан, п.Киреевка, п.Новая Бахмутовка, п.Равнинный.

Количество проектируемых очистных сооружений для дождевых сточных вод составит 10 единиц.

п.Новокадамово

Планируется

-строительство ливневой канализации для очистки дождевых стоков в п.Новокадамово протяженностью 6,0 км.

- строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод в юго-западной части поселка. Очищенные стоки планируется направить в р.Грушевка.

п.Атюхта

Планируется

-строительство ливневой канализации для очистки дождевых стоков в п.Атюхта протяженностью 4,0 км.

- строительство очистных сооружений дождевых сточных вод в юго-западной, восточной части поселка. Очищенные стоки планируется направить в пруд и в балку Атюхта.

х.Верхняя Кадамовка

Планируется

-строительство ливневой канализации для очистки дождевых стоков в Верхняя Кадамовка протяженностью 1,9 км.

- строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод в юго-западной части поселка. Очищенные стоки планируется направить в р.Кадамовка.

п.Качкан

Планируется

- строительство ливневой канализации для очистки дождевых стоков в п.Качкан протяженностью 1,8 км.

- строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод в юго-западной и юго-восточной частях поселка. Очищенные стоки планируется направить в р.Грушевка.

х.Киреевка

Планируется

- строительство ливневой канализации для очистки дождевых стоков в х.Киреевка протяженностью 6,8 км.

- строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод в юго-восточной и западной частях поселка. Очищенные стоки планируется направить в р.Кадамовка.

х.Новая Бахмутовка

Планируется

- строительство ливневой канализации для очистки дождевых стоков в х.Новая Бахмутовка протяженностью 2,7 км.

- строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод в юго-западной части поселка. Очищенные стоки планируется направить в р.Кадамовка.

п.Равнинный

Планируется

-строительство ливневой канализации для очистки дождевых стоков в п.Равнинный протяженностью 1,8 км.

- строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод в юго-западной части поселка. Очищенные стоки планируется направить в балку Алексеевская.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», Федеральной целевой программы «Жилище».

Газоснабжение

| Наименование населенных пунктов | Население | Наличие газопровода | кол-во ГРП, ШРП |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Новокадамово | 1576 | проложен | 2 ГРП |
| п. Атюхта | 253 | отсутствует | - |
| п. Верхняя Кадамовка | 289 | проложен | 1 ШРП |
| п. Качкан | 843 | проложен | - |
| п. Киреевка | 1028 | проложен | 3 ШРП |
| п. Новая Бахмутовка | 410 | проложен | 2 ШРП |
| п. Равнинный | 338 | отсутствует | - |

Проектом наметить строительство распределительного газопровода к п.Атюхта, п.Равнинный.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует. Газовые котельные установлены в п.Качкан, х.Киреевка. Они обслуживают объекты образования.

Связь

В п.Новокадамово установлена АТС, обеспечивающая все населенные пункты телефонной связью. Во всех населенных пунктах установлены таксофоны. Действует сотовая связь.

Выводы комплексной оценки

Комплексная оценка территории выявила наличие значительных потенциальных резервов развития и усовершенствования планировочной структуры и функционального зонирования территории Артемовского сельского поселения, а также ряд серьезных ограничений при дальнейшем ее освоении.

Результатом комплексной оценки стали рекомендации по наиболее благоприятным территориям для градостроительного освоения: жилого, промышленного и рекреационного использования.

В результате анализа территории определились следующие зоны:

- полного запрещения строительства;

-зоны с разрешенным строительством объектов только для нужд сельского хозяйства;

-зоны рекреационного использования;

-территории, где при условии вывода земель сельхозназначения в установленном порядке, возможна градостроительная деятельность;

В сельскохозяйственном отношении территория сельского поселения полностью освоена. Освоение площадок предполагается постепенным, в зависимости от развития обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой, возможности изменения в структуре землепользования, реальной потребности в данной территории и интересов  со стороны инвесторов.

7. Функциональное зонирование территории

В настоящее время на территории Артемовского сельского поселения можно выделить следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- зона лесных территорий;

- зона водных объектов;

На основании комплексной  оценки территории сельского поселения и с учётом планировочной структуры настоящим проектом предлагается назначить ряд мероприятий по упорядочению некоторых зон.

8. Охрана окружающей среды

Экологическая ситуация

Экологическая ситуация в Артемовском сельском поселении, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории населенных пунктов размещены производственные предприятия III - V класса вредности с СЗЗ 50-300м, но они не  представляют большой опасности для окружающей среды.

Основными источниками загрязнения окружающей среды сельского поселения являются:

по почвам и воде одновременно – свалки, производственные объекты, склады горюче-смазочных материалов;

по шуму, атмосферному воздуху и почве  – железная дорога и автомобильные дороги.

Загрязнение воды и почвы

1. Существующее положение в поселении по водоотведению неудовлетворительное. Канализационная сеть обслуживает сельскохозяйственный лицей №89 в п.Качкан. В других населенных пунктах объекты производственной и жилой зоны пользуются автономными емкостями. Проектом генерального плана предусматриваются мероприятия по строительству канализационных сетей хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод и их очистке.

Состояние закрытых шахт, физико-геологические процессы

Закрытые ликвидированные шахты (уголь)

- Участок шахты Аютинская –бис (5 км восточнее г. Шахты)

- Шахта им.Артема (г.Шахта , северо-восточная часть);

- Участок шахты Мирная (северная окраина г.Шахты).

Закрытие шахт,  как и процесс их функционирования, налагают на территорию шахных полей специфические ограничения, связанные с тектоническими нарушениями в оставшихся забалансовых пластах ( разъединение, надвиг, сброс, взброс), с подтоплением территории шахтными водами. По территории шахтных полей широко распространяются площадные и точечные просадки грунтовой толщи, выходы вредоносных газовых соединений, метана, «мертвого воздуха». Десятки лет не отпадает необходимость постоянного мониторинга.

Согласно сведениям ООО «Экологические технологии» г.Шахты развитие физико-геологических процессов, проявляющихся в виде подтопления и заболачивания шахтными водами земной поверхности, а также изменения параметров зон просадочных процессов с 2007 года на территории Октябрьского района не наблюдалось.

Для предотвращения негативного влияния на окружающую среду  в связи с закрытием шахт необходимо провести мероприятия:

- Провести работы по тампонажу цементно-песчаным растворов и сбоек, имеющих выход на поверхность, что может привести к возникновению провалов;

- Провести дренажные работы по предотвращению подтопления жилого массива;

- Провести рекультивационные работы и озеленение освобожденных земель;

- Провести работы по выхолаживанию, озеленению оставшихся породных отвалов, которые являются источниками загрязнения атмосферного воздуха пылью.

Состояние кладбищ

Из 4-х кладбищ, расположенных на территории Артемовского сельского поселения только одно кладбище в х.Киреевка оказывает негативное влияние на селитебную зону. Проектом генерального плана предусмотреть мероприятия по снижению негативного влияния кладбища. Расположение других кладбищ соответствует  требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

Состояние ТБО

На территории Артемовского сельского поселения отсутствует участок компостирования твердых бытовых отходов.

Из п.Новокадамово, х.Киреевка, п.Качкан твердые бытовые отходы вывозятся на свалку ТБО г.Шахты. Из п.Равнинный, п.Новая Бахмутовка, п.Верхняя Кадамовка твердые бытовые отходы  ООО «Благоустроитель» вывозятся на свалку в районе х.Заречный (Коммунарское сельское поселение). Поселок Атюхта не охвачен организованным сбором твердых бытовых отходов.

На перспективу вывоз  твердых бытовых отходов будет осуществляться на межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов, расположенный на территории Красносулинского района и (или) на завод по переработке твердых бытовых отходов на территории  Краснокутского сельского поселения.

Скотомогильники

Согласно информации главного государственного ветеринарного инспектора, на территории сельского поселения  отсутствуют скотомогильники.

Так как  в Артемовском сельском поселении из отраслей животноводства имеется и планируется  только птицеводство, генеральным планом сельского поселения размещение новых скотомогильников не планируется: в течение планируемого срока трупы павших животных предполагается вывозить на ближайшие скотомогильники, резерв которых не исчерпан. Далее для утилизации биологических отходов в Персиановском сельском поселении, в районе скотомогильника будет размещена печь для сжигания биологических отходов.

### Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

В Артемовском поселении транспортная отрасль представлена железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха являются автомобильный транспорт и трубопроводный транспорт.

Железнодорожный транспорт

Охранная зона установлена для железной дороги шириной 100 м от оси крайнего железнодорожного пути по обе стороны. Загрязнение вдоль железнодорожного полотна прослеживается на расстоянии 200-300 м по обе стороны. В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, склады. Не менее 50% площади охранной зоны должно быть озеленено. Запрещается производить строительные, монтажные и горные работы без письменного согласия предприятий железной дороги, вести рубку леса, нарушать растительный покров и размещать жилую застройку. Недопустимо в этих зонах использование земель  ни  для  каких сельскохозяйственных целей.

Автомобильный транспорт

Рост транспорта приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды

Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.

Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха – 85%, шум – 49,5%.

За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3%. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500м.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы ее развития. Ширина для автомобильной дороги III- IV  категории – 50 м.

В придорожных полосах запрещается производить строительные, монтажные работы без письменного согласия предприятий транспорта, вести рубки леса и нарушать растительный покров.

Трубопроводный транспорт

По территории Артемовского поселения  проходят  транзитный магистральный газопровод  в Красносулинский.  район Ростовской области протяженностью 9,6 км. От ГРС «Шахты-3» проходит распределительный газопровод высокого давления к х.Новая Бахмутовка, к х.Верхняя Кадамовка и распределительный газопровод среднего давления к п. Новокадамово протяженностью 2,8 км.

Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными и железными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций

Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:

-проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

-выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТБО удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;

-организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

-отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;

-совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);

-разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории Артемовского сельского поселения устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особое внимание, зоны санитарной охраны.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г №74 –ФЗ, установлены  водоохранные зоны для рек или ручьев протяженностью:

до 10 км – в размере - 50 м;

от 10 км до 50 км в размере – 100 м;

от 50 км и более в размере – 200 м.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации  от 03.06.2006г.  №74 – ФЗ  на территории сельского поселения установлены  водоохранные зоны реки Грушевка – 200м, реки Кадамовка- 100м, р.Сухой Керчик, р.Бургуста  и ручьев – 50м,

Ширина прибрежной защитной полосы  устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации  от 03.06.2006г.  №74 – ФЗ  водоохранная зона водохранилища с акваторией менее 0.5км² устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В водоохранной зоне рек запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения  отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам, имеющих твердое покрытие;

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных  зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательство в области охраны окружающей среды.

Согласно санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.2.1.1.1200-03  « Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 2008г. согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 сентября 2007г. №74 (Регистрационный номер  №10995) установлены:

- Санитарно-защитная зона – 50 м для сельского кладбища;

- Санитарно – защитная зона – 300 м  для гаражей  и парку по ремонту, технологическому обслуживанию  и хранению автомобилей и техники;

- Санитарно – защитная зона  - 100 м для АЗС и складов горюче – смазочных материалов и сельскохозяйственной техники;

- Санитарно – защитная зона – 50 м для хранилищ зерна;

- Санитарно-защитная зона – 50-300 м производственных объектов III-V класса вредности;

- Санитарно-защитная зона –300 м проектируемой шахты по добыче каменного угля;

- Санитарно-защитная зона – 1000 м проектируемых промышленных комплексов по выращиванию индеек;

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.  №578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2метра с каждой стороны.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Поста- новлением  Правительства РФ от 20.11.2000 года №878, установлены охранные зоны вдоль газораспределительных сетей  по 5 м от оси газопровода с каждой стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих Правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

- перемещать, ломать  опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки; устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые  или закрытые источники огня.

Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992г. №9, для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих  газ по 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

- перемещать, ломать  опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки;

устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160, охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна:

- 500 кВ – 30 м

- 220 кВ – 25 м

- 110 кВ – 20 м

- 35 кВ – 15 м

- 6-10 кВ – 10 м

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии:

-в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию необходимо проведение крупномасштабного экологического обследования территории с целью определения параметров хозяйственной емкости экосистем;

-отдать приоритет развитию и ужесточению экологического контроля за деятельностью производств, с целью недопущения дальнейшего роста техногенных нагрузок на окружающую среду;

-совершенствование правовой нормативной базы рационального использования природных ресурсов и охраны природы, включая определение фиксированного процента отчислений от прибыли и капиталовложений предприятий на выполнение природоохранных и природо восстановительных мероприятий, а также определение порядка ускоренной амортизации основных производственных фондов природоохранного назначения;

-реализация мероприятий по устранению ущербов нанесенных окружающей природной среде в результате допущенных ранее ошибок при размещении, строительстве и эксплуатации промышленных предприятий и объектов, а также снижение техногенных нагрузок на окружающую природную среду до уровней соответствующих хозяйственной емкости региональных экосистем;

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов в соответствии с пунктом 7.4.8. региональных нормативов градостроительного проектирования Ростовской области, проектом предусматривается:

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

- прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения в соответствии с пунктом 7.4.10. региональных нормативов градостроительного проектирования Ростовской области  предусматривают:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных  скважин;

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы;

- использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

Охрана и рациональное использование почв

Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав.

Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова из за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;

- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы дачных и садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Ограничения, связанные с наличием месторождений полезных ископаемых, шахт

Согласно ст.25 Федерального закона от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»

- Не допускается размещение промышленного и гражданского строительства на площадях залегания  всех полезных ископаемых до их полной отработки. Не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых, не вовлеченных и не вовлекаемых в эксплуатацию;

- Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

- Обязательная рекультивация земли после окончания добычи;

- Выбор способа вскрытия полезного ископаемого и расположения вскрывающих выработок, оптимальных контуров, систем разработки и основных их элементов, включая углы откоса карьера, высоту этажа подземной отработки и т.п. (при повариантных подсчётах запасов - по каждому варианту отдельно), производится исходя из геологических и горнотехнических условий месторождения, с использованием данных проектов-аналогов по разрабатываемым месторождениям с учётом экологических ограничений, размеров капитальных вложений, эксплуатационных затрат и потерь полезного ископаемого в предохранительных целях.

Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов, и др.

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.

Вопросы переработки и захоронения токсичных промышленных отходов стоят особо остро, так как на территории Артемовского поселения отсутствует специализированный полигон по их утилизации.

Организация санитарной очистки населенных пунктов от ТБО, применяемые технические средства и формы обслуживания во многом определяются конкретными условиями, из которых основными являются:

- численность и плотность населения;

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- состояние и перспектива развития жилой застройки;

- экономические возможности.

Проблема санитарной очистки территории поселения от  твердых бытовых отходов (ТБО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных мест.

Медицинские отходы

В целях предотвращение биологического загрязнения экосистем необходима организация комплексной системы сбора, хранения, обеззараживания и утилизации отходов лечебно профилактических учреждений класса Б, В.

Производственные отходы.

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2 ТП – отходы» токсичные.

В целом экологическое состояние территории сельского  сельского поселения оценивается как относительно благополучное. Радиационный фон близок к уровню естественного гамма - фона.

Особо охраняемые природные территории

На территории Артемовского сельского поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории.

9. Основные факторы риска возникновения природных, техногенных

и биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, зона их воздействия

на окружающую среду

Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением сельского поселения, а также интенсивностью метеорологических явлений.

На рисунке приведена схема основных природных опасностей, проявление которых возможно на территории Артемовского сельского поселения.

Факторы риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории Артемовского сельского поселения наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.

Из них наибольшую повторяемость имеют: сильные дожди, сильный ветер, сильный снег, сильные метели, гололёдные явления.

Природные пожары

Уровень пожарной опасности – невысокий для лесных  территорий

Чрезвычайная пожарная опасность лесного фонда связана с характерными затруднениями в обнаружении и борьбе с пожарами, нехватки сил и средств, что и приводит к большим площадям, проходимым лесными пожарами до их ликвидации.

Ликвидация пожаров в Артемовском сельском поселении осуществляется силами пожарной части №68, расположенной в р.п.Каменоломни.

Зона распространения  лесных пожаров  на населенные пункты  исключена из-за удаленности от лесных массивов.

### Пожары в хлебных  массивах

Хлебные массивы в поселении занимают значительную площадь, и пожары на них развиваются очень быстро.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10 -12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5 - 6 м.

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.

Пожары в жилом секторе

Ликвидация пожаров в Артемовском поселении осуществляется силами пожарной части №68, расположенной в р.п.Каменоломни.

Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны в р.п.Каменоломни соответствует условиям, определенным «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать - 20 минут.

Автомобильный транспорт

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах поселения необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

## Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского  поселения следующие:

- Транспортные аварии, в том числе:

аварии на пассажирских и товарных поездах;

аварии на автодороге при перевозке горюче-смазочных материалов;

- Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений на промышленных

и сельскохозяйственных объектах;

- Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ);

- Аварии на взрыво-, взрывопожароопасных объектах;

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на электроэнергетических

системах.

Химически-опасные объекты, зона химического заражения:

1.Железная дорога (возможное химическое заражение при аварии во время  транспортировки АХОВ)  500 м;

Взрывопожароопасные  объекты, зона воздействия

1. АЗС на автодороге г.Шахты-Владимирская;

### Опасные гидротехнические сооружения.

1. Пруд русловый объемом 0,75 млн.м³, площадью зеркала 24,7 га, расположенный на р.Кадамовка  в 70,5 км от устья реки Кадамовка на территории Артемовского поселения является опасным при аварийном разрушении объекта (ГТС). Основным последствием гидродинамической аварии является опасное затопление местности  и представляет угрозу затопления прибрежной части х.Киреевка.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций.

Лесные пожары

Охрана лесов включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород. В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы железных и автомобильных дорог, линии электропередачи.

С целью защиты от пожаров хвойных лесов вблизи поселков предусматривается создание вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Для поддержания лесных территорий в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия:

- установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

- установить указатели и шлагбаумы;

- организовать контрольные посты и места для отдыха и курения

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.

### Пожары в хлебных  массивах

Хлебные массивы в поселении занимают значительную площадь, и пожары на них развиваются очень быстро.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.

Ликвидация пожаров в Артемовском поселении осуществляется силами пожарной части №68, расположенной в р.п.Каменоломни.

### Мероприятия по обеспечению безопасности ГТС,

### как источников  возникновения чрезвычайных ситуаций

1. Проводить постоянный контроль за уровнем воды, состоянием плотины и водосбросного сооружения;

2. Проводить текущий и капитальный ремонт плотины и водосбросного сооружения плотины;

3. Своевременное оповещение населения прилегающих районов  о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения.

### Аварии на транспорте

Автомобильный транспорт

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах города необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

Для предотвращения ЧС на взрывопожарных объектах проектом определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожаро- опасных предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения.

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

### Потребности воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и производственных предприятий.

На  первый этап развития  и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600) ( 1000 ( 54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

Характеристика подсистемы РСЧС

РСЧС объединяет органы районного управления всех уровней, в компетенцию   которых входят функции, связанные с безопасностью и защитой населения, предупреждением, реагированием и действиями в чрезвычайных  ситуациях, силы и  средства  этих органов управления и организаций в целях координации их деятельности по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения, культурных и материальных ценностей.

Конкретные структуры объектовых подсистем РСЧС и их звеньев определяются   Главой Октябрьского района. При этом, каждая подсистема (звено) включает в себя руководящие органы, органы повседневного управления, силы и средства наблюдения за состоянием окружающей среды на потенциально опасных объектах, силы и средства для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, системы связи и информационного обеспечения, резервы медицинского оборудования и препаратов, продовольствия, средств жизнеобеспечения и других МТС.

В районе органами повседневного управления подсистемы РСЧС являются органы ГОЧС всех уровней, дежурно - диспетчерские службы.

Функционирование районной подсистемы РСЧС осуществляется в трех   режимах:

повседневном, повышенном и чрезвычайном.

В целях  эффективных  действий систем управления, сил и средств по ликвидации ЧС организовано заблаговременное планирование мероприятий по  жизнеобеспечению населения и производства по вопросам:

- разработки целевых программ в области информационного обеспечения населения при возникновении ЧС;

- безопасности перевозок химически-, опасных веществ;

- утилизации и захоронения токсичных отходов промышленного производства и др.

Местом сбора сил и средств являются места их размещения. При выдвижении сил и средств за пределы райцентра исходными рубежами являются посты ГИБДД.

Общее руководство проведением спасательных  и других  неотложных работ  осуществляется  Председателем КЧС Октябрьского района.

Непосредственное руководство проведением спасательных и других неотложных работ, на каждом этапе осуществляется  начальниками служб и объектов в зависимости от характера ЧС.

Население  о возникновении  ЧС оповещается включением электросирен и передачей по радиотрансляционной сети текстов соответствующих сообщений, а также подвижными средствами РОВД.

ЧАСТЬ II.   10. Проектные предложения по дальнейшему развитию

территории Артемовского сельского поселения

Мероприятия по территориальному планированию

## Проектные предложения по территориальному развитию планируемой территории выполнены на основе комплексной оценки пригодности территории под размещение трех основных функций: жилой, включая общественно-деловую, производственной и рекреационной при соблюдении санитарных и противопожарных разрывов.

## Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

## Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон.

На территории Артемовского сельского поселения предусматривается:

Промышленная зона

На территории Артемовского сельского поселения в 8,2 км северо-восточнее х.Киреевка планируется строительство каменноугольной шахты Кадамовская-Западная на площади 10 га. Мощность 1050 тыс.т/год, численность рабочих мест 665 человек.

Жилая зона

В границах п.Новокадамово

1. Строительство индивидуальных жилых домов в северной части поселка на площади 5,7 га.  2015 год строительства.

2. Строительство индивидуальных жилых домов в юго-восточной части поселка на площади 10,5 га.  2025 год строительства.

В границах п.Атюхта

1. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 2,1 га в юго-западной части поселка. 2015 год строительства;

2. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 1,5 га в юго-западной части поселка. 2015 год строительства;

3. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 6,4 га в юго-восточной части поселка. 2020 год строительства.

В границах х.Киреевка

1. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 6,6 га в восточной части хутора. 2015 год строительства;

2. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 1,3 га в северо-западной  части хутора. 2020 год строительства.

В границах х.Новая Бахмутовка

1. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 17,1 га в южной части хутора. 2015 год строительства;

В границах х.Верхняя Кадамовка

1. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 1,7 га в юго-западной части хутора. 2015 год строительства;

2. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 6,7 га в юго-западной части хутора. 2020 год строительства.

Зона общественно-деловой застройки

1. Строительство детского сада по ул.Набережная х.Киреевка на 80 мест площадью 0,65 га

2. Строительство пожарного ДЕПО в северо-восточной части п.Новокадамово.

Зона сельскохозяйственного использования

Строительство 12-ти объектов промышленного комплекса по выращиванию индейки

1. В 1,7 км  северо-восточнее п.Новокадамово на площади 20 га, 2020 год строительства;.

2.  В 4,5 км  северо-восточнее п.Новокадамово на площади 20 га, 2020 год строительства;

3.  В 1,9 км северо-западнее х.Киреевка на площади 20 га, 2020 год строительства;

4.  В 1,0 км южнее х.Киреевка на площади 20 га, 2020 год строительства;

5.  В 2,4 км восточнее х.Киреевка на площади 20 га, 2020 год строительства;

6.  В 3,2 км юго-восточнее х.Киреевка на площади 20 га, 2020 год строительства;

7.  В 2,7 км восточнее х.Новая Бахмутовка на площади 20 га, 2020 год строительства;

8.  В 5,6 км восточнее х.Новая Бахмутовка на площади 20 га, 2020 год строительства;

9. В 4,5 км юго-восточнее х.Новая Бахмутовка на площади 20 га, 2020 год строительства;

10.  В 2,4 км юго-западнее п.Равнинный на площади 20 га, 2020 год строительства;

11. В 3,8 км юго-западнее п.Равнинный на площади 20 га, 2020 год строительства;

12. В 2,8 км южнее п.Равнинный на площади 20 га, 2020 год строительства;

Зона транспортно-инженерной инфраструктуры

Проектом намечается

Транспортная инфраструктура

Ремонт автодорог:

- подъезд от автомобильной дороги «Шахты-Владимировская» к пос.Новокадамово асфальтобетонного покрытия, 4-й категории, протяженностью 2,0 км;

- подъездная автодорога  п.Новокадамово-п.Качкан» асфальтобетонного покрытия, 4-й категории, протяженностью 1,6 км;

- подъездная автодорога  х. Новая Бахмутовка- х.Верхняя Кадамовка асфальтобетонного покрытия, 4-й категории, протяженностью 1,0 км;

- подъезд от автодороги «г.Шахты – г.Белая Калитва» к п.Равнинный  асфальтобетонного покрытия, 4-й категории, протяженностью 1,0 км;

- подъезд от автодороги «г.Шахты – г.Белая Калитва» к х. Новая Бахмутовка  асфальтобетонного покрытия, 4-й категории, протяженностью 4,7 км;

- подъездная автодорога от АБЗ до п.Атюхта протяженностью 2,8 км;

- подъездная автодорога от п.Равнинный до ст.Керчик протяженностью 2,0 км;

Строительство автодорог:

1. Проектом  предусматривается строительство подъездных автодорог к промышленным комплексам  выращивания индеек. Срок выполнения работ 2020г.

Остановки общественного транспорта

1. Проектом предусматривается установка остановочного павильона в центре п.Атюхта

Основные мероприятия по развитию улично-дорожной инфраструктуры

В целях повышения уровня жизни сельчан, на перспективу намечаются мероприятия по развитию улично-дорожной сети.

Все существующие грунтовые дороги  будут иметь твёрдое покрытие, по каждой улице необходимо проложить  тротуары.

Проектом предусматривается асфальтирование улично-дорожной сети в населенных пунктах Артемовского поселения общей протяженностью  4,5 км, ремонт улично-дорожной сети общей протяженностью 8,7 км.

Асфальтирование улично-дорожной сети

| п/п | Выполняемые мероприятия | Место выполнения мероприятий | Протяженность (км) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Новокадамово |
| 1. | Асфальтирование улицы | .ул.Северная | 0,7 | 2020 |
| 2. | Асфальтирование улицы | ул.Сенная | 0,4 | 2020 |
| х.Киреевка |
| 3 | Асфальтирование улицы | ул.Красноармейская | 0,5 | 2020 |
| 4 | Асфальтирование улицы | ул.Набережная | 0,9 | 2020 |
| 5 | Асфальтирование улицы | ул.Энгельса | 0,5 | 2020 |
| 6 | Асфальтирование улицы | ул.Садовая | 0,5 | 2020 |
| 7 | Асфальтирование улицы | пер.Короткий | 0,5 | 2020 |
| 8 | Асфальтирование улицы | ул.Шевченко | 0,5 | 2020 |
| 9 | Асфальтирование улицы | ул.Комсомольская | 0,7 | 2020 |
| 10 | Асфальтирование улицы | ул.Восточная | 0,3 | 2020 |
| п.Атюхта |
| 9 | Асфальтирование улицы | ул.Заречная | 0,2 | 2025 |
| 10 | Асфальтирование улицы | ул.Степная | 0,2 | 2025 |
| 11 | Асфальтирование улицы | ул.Вербная | 0,6 | 2025 |
| 12 | Асфальтирование улицы | ул.Школьная | 0,5 | 2025 |
| 13 | Асфальтирование улицы | ул.Клубная | 0,5 | 2025 |
| 14 | Асфальтирование улицы | пер.Степной | 0,5 | 2025 |
| 15 | Асфальтирование улицы | ул.Луговая | 0,9 | 2025 |
| 16 | Асфальтирование улицы | пер.Сиреневый | 0,9 | 2025 |
| п.Качкан |
| 18 | Асфальтирование улицы | ул.Райниса | 0,7 | 2020 |
| 19 | Асфальтирование улицы | ул.Щедрина | 0,7 | 2020 |
| 20 | Асфальтирование улицы | ул.Покрышкина | 0,7 | 2020 |
| 21 | Асфальтирование улицы | ул.Латугина | 0,7 | 2020 |
| х.Верхняя Кадамовка |
| 22 | Асфальтирование улицы | ул.Галенко | 0,7 | 2020 |
| п.Равнинный |
| 23 | Асфальтирование улицы | ул.Майская | 1,0 | 2020 |
|  | Итого |  | 4,5км |  |

Ремонт улично-дорожной сети

| п/п | Выполняемые мероприятия | Место выполнения мероприятий | Протяженность | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Новокадамово |
| 1. | Ремонт улично-дорожной сети | ул.Первомайская | 0,8 | 2020 |
| 2 | Ремонт улично-дорожной сети | ул.Шоссейная | 1,2 | 2020 |
| 3 | Ремонт улично-дорожной сети | ул. Гагарина | 0,4 | 2020 |
| 4 | Ремонт улично-дорожной сети | ул. 60 лет СССР | 0,6 | 2020 |
| х.Новая Бахмутовка |
| 5 | Ремонт улично-дорожной сети | ул.Мира | 0,4 | 2020 |
| 6 | Ремонт улично-дорожной сети | ул.Возрождение | 1,3 | 2020 |
| х.Верхняя Кадамовка |
| 7 | Ремонт улично-дорожной сети | ул.Галенко | 1,2 | 2020 |
| п.Равнинный |
| 8 | Ремонт улично-дорожной сети | ул.Лесная | 0,8 | 2020 |
| х.Киреевка |
| 9 | Ремонт улично-дорожной сети | ул.Фрунзе | 0,8 | 2020 |
| 10 | Ремонт улично-дорожной сети | ул.Буденного | 1,0 | 2020 |
| п..Качкан |
| 11 | Ремонт улично-дорожной сети | ул.Молодежная | 0,2 | 2020 |
|  | Итого |  | 8,7 |  |

Инженерная инфраструктура

Газоснабжение

- Строительство распределительного газопровода к населенным пунктам поселения п.Атюхта, п.Качкан,  п.Равнинный, проектируемым промышленным объектам по выращиванию индеек общей протяженностью 33,9 км, строительство газопровода низкого давления в вышеперечисленных населенных пунктах общей протяженностью 13,0 км.

Водоснабжение

- Строительство водопровода к населенным пунктам: п.Атюхта (юго-западная часть), х.Киреевка, х.Новая Бахмутовка, п.Равнинный протяженностью 26,8 км. Срок выполнения работ 2020 год;

Водоотведение и очистка хозяйственно-бытовых и дождевых стоков

- Строительство канализационной сети в п.Новокадамово, п.Атюхта, х.Киреевка, п.Качкан, х.Новая Бахмутовка, п.Равнинный, п.Верхняя Кадамовка протяженностью 27,9 км. Срок выполнения работ 2020 –2025 год;

- Установка 27 локальных очистных сооружений  суммарным объемом переработки 661 м³/сут в населенных пунктах поселения. Срок выполнения работ 2020 –2025 год.

- Для утилизации осадков сточных вод предусматривается строительство иловых площадок с твердым покрытием, где происходит их подсушивание, обеззараживание: северо-западнее п.Новокадамово, северо-восточнее х.Киреевка. Срок выполнения работ 2025 год.

- Для очистки поверхностных стоков планируется строительство ливневой канализации и очистных сооружений для очистки дождевых стоков в каждом населенном пункте. Протяженность проектируемой ливневой канализации составит 25 км. Количество проектируемых очистных сооружений для дождевых сточных вод составит 10 единиц. Срок выполнения работ 2025 год.

Зоны специального назначения

Кладбища

Проектом предусматривается расширение кладбища в х.Киреевка в юго-западном направлении на 1,3 га.

Сбор твердых бытовых отходов

Проектом намечается вывоз твердых бытовых отходов осуществлять на межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов, расположенный на территории Красносулинского района и (или) на завод по переработке твердых бытовых отходов на территории Краснокутского сельского поселения.

Утилизация трупов животных

Так как  в Артемовском сельском поселении из отраслей животноводства имеется и планируется  только птицеводство, генеральным планом сельского поселения размещение новых скотомогильников не планируется: в течение планируемого срока трупы павших животных предполагается вывозить на ближайшие скотомогильники, резерв которых не исчерпан. Далее для утилизации биологических отходов в Персиановском сельском поселении, в районе скотомогильника будет размещена печь для сжигания биологических отходов.

Зона рекреационного значения

Основными планировочными задачами по восстановлению и созданию озеленённого природного комплекса сельского поселения и его населённых пунктов являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившихся природных ландшафтов;

- сохранение и увеличение площадей зелёных насаждений для улучшения экологической обстановки в поселении;

- создание благоустроенных рекреационных зон поселения;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территорий населенных пунктов, в том числе зелеными насаждениями общего пользования.

Поскольку  в сложившейся структуре территории сельского поселения, озеленённые пространства и участки ценного природного ландшафта занимают незначительные площади, генеральным планом решаются задачи их расширения и объединения всех составляющих элементов ландшафта.

Генеральным планом намечается:

Для выполнения  нормативных требований по озеленению территорий населенных пунктов планируется посадка зеленых насаждений общего пользования в границах  п.Равнинный на площади 5,8 га и закладка парка в п.Новокадамово на площади 2,0 га.

Кроме того, в черте населенных пунктов предложена организация озеленённых санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки.

Санитарно- защитные зоны предприятий должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками – породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами – для создания надёжных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

Согласно постановлению Администрации Октябрьского района от 08.06.2010 года №354 принята оптимальная площадь лесных насаждений 930 га на территории Артемовского сельского поселения, которые необходимо создать дополнительно применительно к агроландшафтам  Октябрьского района.

Основой для проведения мероприятий по созданию лесных насаждений являются территория вдоль рек Кадамовка, Бургуста, Сухой Керчик, вдоль балки Угольная, а также пруды,  предлагаемые к обустройству с формированием линейных озеленённых пространств вдоль них.

В черте населенных пунктов предложена организация озеленённых санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки.

Санитарно- защитные зоны предприятий должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками – породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами – для создания надёжных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию оптимальной площади лесных насаждений, должны приблизить его к эколого-градостроительным нормативам и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания.

2. Согласно постановлению Администрации Октябрьского района от 08.06.2010 года №354 принята оптимальная площадь водоемов 36,0 га на территории Артемовского сельского  поселения, которые необходимо создать дополнительно применительно к агроландшафтам  Октябрьского района.

Генеральным планом намечается:

Строительство 3–х прудов общей площадью 36,0 га 2020-2025 год строительства:

- севернее п.Новокадамово  на площади 11,5 га;

- юго-восточнее х.Новая Бахмутовка на балке Ростошь площадью 12,8 га;

- юго-восточнее х.Новая Бахмутовка на балке Аношкина площадью 11,7 га.

Мероприятия по созданию рекреационных территорий местного значения планируются на землях категории «Земли сельскохозяйственного назначения» и на землях категории  «Земли  населенных пунктов». Изменение показателей категории земель не планируется.

Мероприятия по организации охраны и использования

объектов культурного наследия

Ввиду того, что на момент разработки проекта генерального плана территории Артемовского сельского поселения, охранная зона объектов культурного наследия не установлена, проектом генерального плана, согласно ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ,  рекомендовано разработать проект зон охраны объектов культурного наследия на  территории Артемовского сельского поселения  до разработки проекта правил землепользования и застройки (2012 год).

11. Основные технико-экономические показатели

| №п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 год | Проект. предложений 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Территория |
|  | Общая площадь территории 1.Артемовского сельского поселения | га | 19850 | 19850 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | 1.1.Земли сельхозназначения | га | 17940 | 17930 |
|  | 1.2. Земли населенных пунктов | га | 1156 | 1156 |
|  | 1.3.Земли промышленности, транспорта, энергетики | га | 288 | 298 |
|  | 1.4. Земли лесного фонда | га | 436 | 436 |
|  | 1.5.Земли водного фонда | га | 30 | 30 |
|  | 1.6.Земли запаса | га | - | - |
| II. Население |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 4737 | 4800 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения: | чел./℅ |  |  |
|  | Рождаемость | чел./℅ | 36/0,8 | 44/0,9 |
|  | Смертность | чел./℅ | 58/1,2 | 53/1,1 |
| 2.3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | население моложе трудоспособного | чел./℅ | 672/14,2 | 680/14,2 |
|  | население в трудоспособном возрасте | чел./℅ | 3223/68,0 | 3270/68,1 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел./℅ | 842/17,8 | 850/17,7 |
|  | III. Жилищное строительство |
| 3. | Жилищный фонд, всего в том числе: | тыс.м2общ. площ. | 72,67 | 138,32 |
| 3.1. | - малоэтажная застройка многоквартирными домами | тыс.м2/% | -/- | -/- |
| 3.2. | - индивидуальная застройка с участками | тыс.м2/% | 72,67/100 | 138,32/100 |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 18,4 | 28,8 |
|  | Количество участков нового индивидуального строительства | единиц | - | 650 |
| IV.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские сады | объект/вместимость | 3/150 | 4/230 |
| 4.2. | Средние общеобразовательные школы | объект/вместимость | 1/270 | 1/270 |
| 4.3. | Основная общеобразовательная школа | объект/вместимость | 1/200 | 1/200 |
| 4.4. | Начальная школа | объект/вместимость | 2/75 | 2/75 |
| 4.5. | ФАП | объект/вместимость | 5/90 | 5/90 |
| 4.6. | Магазины | объект/площадь м² | 14/600 | 14/600 |
| 4.7. | Дом культуры | объект/мест | 4/350 | 4/350 |
| 4.8. | Столовые, кафе | объект | - | - |

| V.Транспортная инфраструктура |
| --- |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог | км | 43,3 | 60,0 |
| 5.1.1. | в том числе с асфальтовым покрытием | км | 35,6 | 60,0 |
| 5.2. | Ремонт автодорог | км | - | 15,1 |
| VI. Инженерная инфраструктура |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Протяженность водопроводной сети | км | 12,5 | 39,3 |
| 6.1.2. | Обеспеченность населенных пунктов системой водоснабжения | % | 32 | 100 |
| 6.2. | Водоотведение и очистка хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод |
| 6.2.1. | Протяженность канализационных сетей | км | 2,3 | 30,2 |
| 6.2.2. | Локальные очистные сооружения (количество) Суммарный объем переработки | объект м³/сут | - | 27 661 |
| 6.2.3. | Площадки для хранения осадков от очистки сточных вод | объект | - | 2 |
| 6.2.4. | Протяженность ливневой канализации, количество очистных сооружений для очистки дождевых сточных вод | км/объект | - | 25/10 |
| 6.2.5. | Обеспеченность населенных пунктов системой водоотведения | % | 2 | 100 |
| 6.3. | Электроснабжение |
| 6.3.1. | Протяженность линий электропередачи 500кВ | км | 11,1 | 11,1 |
| 6.3.2. | Протяженность линий электропередачи 220кВ | км | 26,9 | 26,9 |
| 6.3.3. | Протяженность линий электропередачи 110кВ | км | 39,2 | 39,2 |
| 6.3.4. | Протяженность линий электропередачи 35кВ | км | 1,1 | 1,1 |
| 6.3.5. | Протяженность линий электропередачи 10кВ | км | 48,5 | 48,5 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Протяженность магистрального газопровода высокого давления | км | 9,6 | 9,6 |
| 6.4.2. | Протяженность распределительного газопровода среднего давления | км | 6,4 | 40,3 |
| 6.4.3. | Протяженность распределительного газопровода низкого давления | км | 30,4 | 43,4 |
|  | Связь |
| 6.5. | Связь, обеспеченность телефонной сетью общего пользования | % | 90 | 95 |
| VII. Санитарная очистка территории |
| 7.1. | Участки компостирования твердых бытовых отходов | объект | - | - |
| 7.1.2. | Скотомогильники | объект | - | - |
| VIII. Инженерная подготовка территории |
| 8.1. | Лесонасаждения | га | 506 | 1436 |
| 8.2. | Парки, скверы | га |  | 2,0 |
| 8.3. | Пруды | га | 62,0 | 98,0 |
| IX. Ритуальное обслуживание населения |
| 9.1. | Общее количество кладбищ | объект /га | 4/1,9 | 4/3,2 |

# Text boxes

Системы водоснабжения

Обильные

снегопады

Источники техногенных опасностей жилищно-коммунальной среды

Интенсивные

осадки

Лесные пожары

Источники

природных

опасностей

Лесные

Метеорологические

(климатические)

экстремумы

Сильные

ветры

Пожары

Пожары

Взрыво,- пожароопасность

Системы снабжения водой

Транспортные перевозки

Энергетические системы

Здания жилищного сектора

Сооружения социально-бытового  и культурного назначения

## Внезапные обрушения

Химическая опасность

Жилищный сектор

Коммунальные газопроводы

Здания, сооружения социально-бытового и культурного назначения